| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16467–ППТ.ПМТ.C | Содержание |  |
| 16467–ППТ. ПМТ | Общие положения |  |
|  | Анализ существующего землепользования на территории проектирования, решения по межеванию |  |
|  | Сведения об участках, подлежащих образованию в рамках данного проекта межевания территории |  |
|  | Заключение |  |
|  | Приложения |  |
|  | Проект межевания территории |  |

1.Общие положения.

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56».

Проект выполнен в соответствии с распоряжением и техническим заданием на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, согласованным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и  утвержденным Председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Проектная документация разработана в соответствии с законодательством и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими техническими нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству №18 от 31.03.2016 г. об утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Земельное, лесное, водное законодательство;

- Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правил, иные нормативные документы;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлялась с использованием:

- кондиционной топографической съемки, выполненной ООО«АСКОР ПЛЮС» в 2015 г.

- сведений о землепользовании на территории проектирования, предоставленных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области

- ГЕНПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ

Право на производство проектных работ и инженерных изысканий предоставлено следующими документами:

– Свидетельством СРО № ГСП-11-093 от 16.07.2015 г., выданным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Исходные данные для подготовки проекта планировки

- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории № 827 от 17.08.2016г.;

- Техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта, утвержденное Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 827 от 17.08.2016г.;

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети  объекта «жилая застройка ДНП «Туутари» № 2/20/2-3208/142 от 03.07.2013г.;

- Письмо ЗАО «Можайское» №187 от 31.10.2014г.

- Свидетельство СРО АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

- Анализ существующего землепользования на территории проектирования, решения по межеванию

Основанием для разработки ППТ и ПМТ является Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области  № 827 от 17.08.2016г.

В результате анализа существующего землепользования на территории проектирования выделены земельные участки под строительство объекта: «Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56»сформированные с учетом:

существующей ситуации;

границ земельных участков, стоящих на кадастровом учете;

земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности.

Ширина полосы земель, отводимой под временное краткосрочное пользование на период строительства, ориентировочно принимается  6 м.

Ширина охранной зоны составляет 4,0м (по 2м в каждую сторону).

Общая площадь полосы отвода для размещения газопровода в рамках проекта межевания составляет 4229,0 кв. м.

Выбранный вариант расположения границы полосы отвода обоснован минимальными пересечениями с существующими подземными и надземными коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со зданиями и сооружениями, а также с учетом необходимости защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Сведения о земельных участках, затрагиваемых полосой отвода под строительство линейного  объекта «Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56» в границах проекта планировки и межевания территории.

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала | Категория земель | Вид права | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:14:0601005:86(2) | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 62,0 |
| 2 | 47:14:0601005 | земли сельскохозяйственного назначения | Постоянное бессрочное пользование ЗАО «Можайское» | 2006,0 |
| 2 | 47:14:0601005:12 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 2105.0 |
| 3 | 47:14:0601005:871 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 56,0 |
| Итого общая площадь земель, затрагиваемых полосой отвода: | 4229,0 |

Площадь территории в границах полосы отвода под строительство линейного объекта – 0,4229 га. Полоса отвода совпадает с границей проекта межевания территории.

Сведения об участках, подлежащих образованию в рамках данного проекта межевания территории

Данным проектом в соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривается образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Также трасса газопровода проходит по земельным участкам  указанным в таблице 1. С собственниками данных земельных участков планируется заключить соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка.

Характеристики земельного участка

Местоположение объекта: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

Общая площадь образуемого земельного участка: 4229,0кв. м.

Ширина полосы земель, отводимой под временное краткосрочное пользование на период строительства, ориентировочно принимается  6 м.

Ширина охранной зоны составляет 4,0м (по 2м в каждую сторону).

Ведомость координат поворотных точек границы охранной зоны проектируемого газопровода в соответствии с настоящим Проектом межевания территории

| Площадь земельного участка | 4229м2 |
| --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6608288,056 | 3206917,499 |
| 2 | 6608293,013 | 3206920,570 |
| 3 | 6608290,970 | 3206923,541 |
| 4 | 6608320,738 | 3206939,969 |
| 5 | 6608323,710 | 3206942,012 |
| 6 | 6608261,684 | 3207013,133 |
| 7 | 6608242643 | 3207015,861 |
| 8 | 6608126,805 | 3207143,219 |
| 9 | 6608030,795 | 3207282,862 |
| 10 | 6607997,225 | 3207322,386 |
| 11 | 6601986,443 | 3207255,372 |
| 12 | 6607942,831 | 3207768,662 |
| 13 | 6607934,116 | 3207818,544 |
| 14 | 6607930,116 | 3207818,487 |
| 15 | 6607938,831 | 3207768,605 |
| 16 | 6607982,969 | 3207340,184 |
| 17 | 6607994,268 | 3207319,343 |
| 18 | 6608026,824 | 3207280,805 |
| 19 | 6608122,849 | 3207140,162 |
| 20 | 6608240,700 | 3207011,832 |
| 21 | 6608241,743 | 3207008,847 |
| 22 | 6608317,696 | 3206942,926 |
| 23 | 6608283,956 | 3206924,441 |
| 1 | 6608288,056 | 3206917,499 |

Ведомость координат поворотных точек полосы отвода земель во временное краткосрочное пользование в соответствии с настоящим Проектом межевания территории

| Площадь земельного участка | 6349м2 |
| --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6608287,070 | 3206916,484 |
| 2 | 6608292,041 | 3206918,556 |
| 3 | 6608296,998 | 3206921,627 |
| 4 | 6608294,955 | 3206924,598 |
| 5 | 6608320,753 | 3206938,969 |
| 6 | 6608324,709 | 3206942,026 |
| 7 | 6608261,670 | 3207014,133 |
| 8 | 6608242,628 | 3207016,861 |
| 9 | 6608126,805 | 3207143,219 |
| 10 | 6608031,795 | 3207282,876 |
| 11 | 6607998,225 | 3207322,400 |
| 12 | 6607986,940 | 3207342,241 |
| 13 | 6607943,831 | 3207768,677 |
| 14 | 6607935,087 | 3207820,558 |
| 15 | 6607930,088 | 3207820,486 |
| 16 | 6607931,131 | 3207817,501 |
| 17 | 6607930,145 | 3207816,487 |
| 18 | 6607937,831 | 3207768,591 |
| 19 | 6607981,969 | 3207340,170 |
| 20 | 6607993,268 | 3207319,329 |
| 21 | 6608026,838 | 3207279,805 |
| 22 | 6608122,849 | 3207140,162 |
| 23 | 6608239,714 | 3207010.818 |
| 24 | 6608258,756 | 3207008,090 |
| 25 | 6608316,696 | 3206942,912 |
| 26 | 6608287,913 | 3206927,498 |
| 27 | 6608282,956 | 3206924,426 |
| 1 | 6608287,070 | 3206916.484 |

Заключение

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» проект межевания территории является основанием для подготовки межевого плана и, соответственно, государственного кадастрового учета земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»