| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16467-ППТ.МОП.C | Содержание |  |
| 16467–ППТ.МОП | 1.Общие положения |  |
|  | 2. Описание участка трассы под газопровод |  |
|  | 3. Обоснование положений по размещению линейного объекта |  |
|  | Приложения |  |
|  | Схема расположения линейного объекта в структуре населенного пункта |  |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории |  |
|  | Продольный профиль |  |

1.Общие положения.

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56».

Проект выполнен в соответствии с распоряжением и техническим заданием на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, согласованным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и  утвержденным Председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Проектная документация разработана в соответствии с законодательством и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими техническими нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству №18 от 31.03.2016 г. об утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Земельное, лесное, водное законодательство;

- Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правил, иные нормативные документы;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлялась с использованием:

- кондиционной топографической съемки, выполненной ООО«АСКОР ПЛЮС» в 2015 г.

- сведений о землепользовании на территории проектирования, предоставленных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области

- ГЕНПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ

Право на производство проектных работ и инженерных изысканий предоставлено следующими документами:

– Свидетельством СРО № ГСП-11-093 от 16.07.2015 г., выданным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Исходные данные для подготовки проекта планировки

- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории № 827 от 17.08.2016г.;

- Техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта, утвержденное Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 827 от 17.08.2016г.;

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети  объекта «жилая застройка ДНП «Туутари» № 2/20/2-3208/142 от 03.07.2013г.;

- Письмо ЗАО «Можайское» №187 от 31.10.2014г.

- Свидетельство СРО АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

- Описание участка трассы под газопровод.

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Данным проектом предусматривается газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56.

Настоящим проектом принято использование природного газа населением:

- для нужд пищеприготовления;

- горячего водоснабжения;

- отопления малоэтажной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” Ломоносовского района Ленинградской области предусматривается от газопровода среднего давления (III кат.) ПЭ d225, проходящего в направлении д. Ретселя

Узел врезки увязан с исполнительной документацией ООО “Спецстрой” (шифр 9944-ГСН) по проекту 9944-ГСН, выполненному ПКЦ ОАО “Леноблгаз” и хранящейся в филиале АО “Газпром газораспределение Ленинградская область” в г. Кингисеппе.

Проектируемый газопровод ДНП “Туутари” прокладывается до существующего распределительного газопровода среднего давления (III кат.) ПЭ d90, проложенного по территории ДНП “Туутари”.

Узел врезки увязан с исполнительной документацией ООО “ИвЛайн” (шифр 11573-ГСН) по проекту 11573-ГСН, выполненному ПКЦ ОАО “Леноблгаз” и хранящейся в филиале АО “Газпром газораспределение Ленинградская область” в г. Кингисеппе.

Максимальный расчетный часовой расход природного газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов.

- Обоснование положений по размещению линейного объекта

Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” Ломоносовского района Ленинградской области планируется согласно схеме газоснабжения, разработанной ПКЦ АО “Газпром газораспределения Ленинградская область”

Проектируемая трасса газопровода начинается от врезки в существующий газопровод среднего давления (III кат.) проходящего в направлении д. Ретселя. Проектируемый газопровод среднего давления (III кат.), пересекая автодорогу ведущую в д. Мюреля и находящуюся на балансе ЗАО “Можайское”, прокладывается вдоль указанной автодороги в юго-восточном направлении до территории ДНП “Туутари” до врезки в существующий распределительный газопровод среднего давления (III кат.), проложенный по территории ДНП “Туутари”.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

### Градостроительный анализ территории

Трасса газопровода проходит по землям сельскохозяйственного назначения. Правила землепользования и застройки к территории проектирования не утверждены.

.

# Зоны сельскохозяйственного использования

# В зонах размещаются сельскохозяйственные угодья, объекты сельскохозяйственного назначения, в том числе питомники, теплицы и другие производственные объекты сельскохозяйственного назначения, дачные хозяйства, садоводства, личные подсобные хозяйства. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственного производства.

# Состав и типология зон сельскохозяйственного использования:

# С1      - зоны сельскохозяйственных угодий;

# С3      - зоны для ведения садоводства и дачного хозяйства (с сохранением существующей

# плотности сезонного населения).

Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включаются территории, занятые зелеными насаждениями общего пользования (парками, скверами, садами), территории, предназначенные для размещения объектов активного отдыха (велосипедные и роликовые дорожки). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обеспечением деятельности объектов, размещаемых в рекреационных зонах.

Состав и типология рекреационных зон:

Р1      - зоны объектов отдыха, спорта и развлечений (с коэффициентом застройки

К1 – не более 1,0, высотой объектов – не более 15,0 м).

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

- Сеть газораспределения по территории населенного пункта и газопотребления

- Давление природного газа среднее

- Относится к опасным производственным объектам

- Класс пожарной опасности III

- Уровень ответственности – нормальный

Настоящим проектом принято использование природного газа населением:

- для нужд пищеприготовления;

- горячего водоснабжения;

- отопления малоэтажной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

Максимальный расчетный часовой расход природного газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта газораспределительной сети

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: 58 инд. жилых домов (ПГ4; котел N=31кВт) общественное здание (2 котла N=31кВт) На один дом. | м 3/час м 3/час | 201,4 4,9 | 3,62х0,85х60 + 0,223х1,3х58=201,4 Котел 31 кВт + ПГ-4 |
| Годовой расход природного газа: 58 инд. жилых домов (ПГ4; котел N=31кВт) общественное здание (2 котла N=31кВт) На один дом. | млн. м 3/год тыс. м 3/год | 0,538 9,5 | Расчеты выполнены на основании СНиП41-02-2003 Тепловые сети, СНиП2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование, СНиП 23-01-99 Строительная климатология |

Показатели системы газоснабжения

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления (III кат.) Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-90х8,2 | м | 1074,6 |  |
| Итого по проекту: | м | 1074,6 |  |
| Отключающие устройства: Арматура с шаровым краном для врезки под давлением АКНР d225х90 | шт | 1 |  |

Сведения о земельных участках, испрашиваемых во временное  и постоянное пользование

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала | Категория земель | Вид права | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:14:0601005:86(2) | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 62,0 |
| 2 | 47:14:0601005 | земли сельскохозяйственного назначения | Постоянное бессрочное пользование ЗАО «Можайское» | 2006,0 |
| 2 | 47:14:0601005:12 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 2105.0 |
| 3 | 47:14:0601005:871 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 56,0 |
| Итого общая площадь земель, затрагиваемых полосой отвода: | 4229,0 |

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Проектируемый газопровод проходит по землям сельскохозяйственного назначения.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки строительных машин и механизмов, проезда технологического транспорта, расположения монтажной зоны, отвалов растительного и минерального грунта.

Отвод земель во временное пользование

На период проведения строительных работ во временное пользование испрашиваются земельные участки, используемые для размещения строительной техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы.

Подъезд строительной техники к месту проведения работ предусмотрен по существующим дорогам.

Отвод земель в постоянное пользование

В постоянное пользование испрашиваются земельные участки под установку опознавательных столбов, отключающих устройств.

Ширина охранной зоны составляет 4,0м (по 2м в каждую сторону).

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

В проекте отсутствуют решения, требующие проверки  на патентную чистоту.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий

Специальные технические условия в данном проекте не разрабатываются.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При выполнении разработки проекта планировки использована программа Microsoft Office Excel 2007 и AutoCAD.

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Срок эксплуатации газопроводов – для полиэтиленовых и стальных надземных 40 лет, для стальных подземных 30 лет. Периодичность проведения оценки технического состояния газопроводов выполнять в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.11

Срок эксплуатации устройств (кранов) – в соответствии с паспортом изготовителя.

Установка опознавательных табличек для обозначения поворотов подземного газопровода, указания границ прокладки газопровода методом горизонтально направленного бурения, кранов, а также мест присоединений к существующим сетям.

Герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях зданий (Серия 5.905-26.08)

Защита газопровода от коррозии

Подземный полиэтиленовый газопровод защиты от электрохимической коррозии не требует.

Организация строительства

Выполнение проекта организации строительства выполняется отдельным томом 16057-ПОС Том 5.

Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия

- При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования)

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство)

- Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

- ППР ««Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012

Охрана труда

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ППР, пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая запись.

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно:

на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не стоять под стрелой крана;

При работе со сталью и  полиэтиленом рабочие должны быть оснащены специальной  одеждой и рукавицами;

сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости;

при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным обмундированием; Зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками.

Рекомендации по охране окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических

вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;

применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, включающих переделки;

завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова.

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года  контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения.

В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и  свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»  для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов- в виде условных линий, проведенных по 2,0м с каждой стороны от газопровода;

- вдоль  трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании алюминиевого или медного провода для обозначения трассы газопровода  -  в виде территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  -  с противоположной стороны;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

Отсчет расстояний производится от оси газопровода. Охранная  зона нанесена на плане трассы газопровода в разделе ППО.

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие технические решения:

применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

установка кранов для перекрытия газопроводов;

антикоррозийная защита газопроводов.

Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций.

Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

Задачей персонала является:

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, расположенного между ШУУРГ и краном, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов. Высота свечи 4 м от уровня земли.

Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по типовой серии 5.905-26.08 ОАО СПКБ «ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ.

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода.

При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода.

Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты с трассой газопроводов, схемой электрозащиты, местоположением газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от газопровода. Маршрутные карты должны ежегодно выверяться.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»