| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16467–ППТ.ОЧП.C | Содержание |  |
| 16467–ППТ.ОЧП | 1.Общие положения |  |
|  | 2. Описание участка трассы под газопровод |  |
|  | Приложения |  |
|  | Чертеж планировки территории |  |

1.Общие положения.

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56».

Проект выполнен в соответствии с распоряжением и техническим заданием на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, согласованным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и  утвержденным Председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Проектная документация разработана в соответствии с законодательством и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими техническими нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству №18 от 31.03.2016 г. об утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Земельное, лесное, водное законодательство;

- Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правил, иные нормативные документы;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлялась с использованием:

- кондиционной топографической съемки, выполненной ООО«АСКОР ПЛЮС» в 2015 г.

- сведений о землепользовании на территории проектирования, предоставленных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области

- ГЕНПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ

Право на производство проектных работ и инженерных изысканий предоставлено следующими документами:

– Свидетельством СРО № ГСП-11-093 от 16.07.2015 г., выданным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Исходные данные для подготовки проекта планировки

- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории № 827 от 17.08.2016г.;

- Техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта, утвержденное Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 827 от 17.08.2016г.;

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети  объекта «жилая застройка ДНП «Туутари» № 2/20/2-3208/142 от 03.07.2013г.;

- Письмо ЗАО «Можайское» №187 от 31.10.2014г.

- Свидетельство СРО АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

- Описание участка трассы под газопровод.

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Данным проектом предусматривается газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” по адресу: Ломоносовский район, МО “Виллозское сельское поселение”, ЗАО “Можайское”, участок Горское-1, рабочий участок 56.

Настоящим проектом принято использование природного газа населением:

- для нужд пищеприготовления;

- горячего водоснабжения;

- отопления малоэтажной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

Газоснабжение жилой застройки ДНП “Туутари” Ломоносовского района Ленинградской области предусматривается от газопровода среднего давления (III кат.) ПЭ d225, проходящего в направлении д. Ретселя

Узел врезки увязан с исполнительной документацией ООО “Спецстрой” (шифр 9944-ГСН) по проекту 9944-ГСН, выполненному ПКЦ ОАО “Леноблгаз” и хранящейся в филиале АО “Газпром газораспределение Ленинградская область” в г. Кингисеппе.

Проектируемый газопровод ДНП “Туутари” прокладывается до существующего распределительного газопровода среднего давления (III кат.) ПЭ d90, проложенного по территории ДНП “Туутари”.

Узел врезки увязан с исполнительной документацией ООО “ИвЛайн” (шифр 11573-ГСН) по проекту 11573-ГСН, выполненному ПКЦ ОАО “Леноблгаз” и хранящейся в филиале АО “Газпром газораспределение Ленинградская область” в г. Кингисеппе.

Максимальный расчетный часовой расход природного газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов.

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

- Сеть газораспределения по территории населенного пункта и газопотребления

- Давление природного газа среднее

- Относится к опасным производственным объектам

- Класс пожарной опасности III

- Уровень ответственности – нормальный

Настоящим проектом принято использование природного газа населением:

- для нужд пищеприготовления;

- горячего водоснабжения;

- отопления малоэтажной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

Максимальный расчетный часовой расход природного газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта газораспределительной сети

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: 58 инд. жилых домов (ПГ4; котел N=31кВт) общественное здание (2 котла N=31кВт) На один дом. | м 3/час м 3/час | 201,4 4,9 | 3,62х0,85х60 + 0,223х1,3х58=201,4 Котел 31 кВт + ПГ-4 |
| Годовой расход природного газа: 58 инд. жилых домов (ПГ4; котел N=31кВт) общественное здание (2 котла N=31кВт) На один дом. | млн. м 3/год тыс. м 3/год | 0,538 9,5 | Расчеты выполнены на основании СНиП41-02-2003 Тепловые сети, СНиП2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование, СНиП 23-01-99 Строительная климатология |

Показатели системы газоснабжения

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления (III кат.) Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-90х8,2 | м | 1074,6 |  |
| Итого по проекту: | м | 1074,6 |  |
| Отключающие устройства: Арматура с шаровым краном для врезки под давлением АКНР d225х90 | шт | 1 |  |

Сведения о земельных участках, испрашиваемых во временное  и постоянное пользование

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала | Категория земель | Вид права | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:14:1005:86(2) | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 62,0 |
| 2 | 47:14:1005 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность ЗАО «Можайское» | 2006,0 |
| 2 | 47:14:1005:12 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 2105.0 |
| 3 | 47:14:1005:871 | земли сельскохозяйственного назначения | Частная собственность | 56,0 |
| Итого общая площадь земель, затрагиваемых полосой отвода: | 4229,0 |

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Проектируемый газопровод проходит по землям сельскохозяйственного назначения

.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки строительных машин и механизмов, проезда технологического транспорта, расположения монтажной зоны, отвалов растительного и минерального грунта.

Отвод земель во временное пользование

На период проведения строительных работ во временное пользование испрашиваются земельные участки, используемые для размещения строительной техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы.

Подъезд строительной техники к месту проведения работ предусмотрен по существующим дорогам.

Отвод земель в постоянное пользование

В постоянное пользование испрашиваются земельные участки под установку опознавательных столбов, отключающих устройств.

Ширина охранной зоны составляет 4,0м (по 2м в каждую сторону).

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

В проекте отсутствуют решения, требующие проверки  на патентную чистоту.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий

Специальные технические условия в данном проекте не разрабатываются.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При выполнении разработки проекта планировки использована программа Microsoft Office Excel 2007 и AutoCAD.

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Срок эксплуатации газопроводов – для полиэтиленовых и стальных надземных 40 лет, для стальных подземных 30 лет. Периодичность проведения оценки технического состояния газопроводов выполнять в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.11

Срок эксплуатации устройств (кранов) – в соответствии с паспортом изготовителя.

Установка опознавательных табличек для обозначения поворотов подземного газопровода, указания границ прокладки газопровода методом горизонтально направленного бурения, кранов, а также мест присоединений к существующим сетям.

Герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях зданий (Серия 5.905-26.08)

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»