Внесение изменений в генеральный план

муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

применительно к поселку Новогорелово изменений, относящихся к другим частям территории поселения в границах

д. Малое Карлино, д. Виллози, д. Аропаккузи, д. Рассколово, д. Саксолово, д. Кавелахта, д. Вариксолово, д. Пикколово (в проектных границах), д. Мурилово, д. Перекюля, д. Карвала, д. Ретселя, д. Мюреля, территории вблизи д. Перекюля, территории вблизи д. Ретселя, территории вблизи д. Мюреля

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

| Генеральный директор ООО «ТАЛЬВЕГ» Руководитель проекта | А.С. Тимченко Б.Н. Безруков |
| --- | --- |

Оглавление

1. Физико-географическая характеристика территории Виллозского сельского поселения	3

1.1. Местоположение	3

1.2. Рельеф	3

1.3. Гидрография	4

1.4. Климат	4

1.5. Характеристика флоры и фауны	4

2. Инженерно-геологическая характеристика территории поселения	5

2.1. Гидрогеологическая характеристика территории	5

2.2. Инженерно-геологическая характеристика территории	5

3. Полезные ископаемые	6

4. Рекомендации при проектировании строительства	7

# 1. Физико-географическая характеристика территории Виллозского сельского поселения

## 1.1. Местоположение

Виллозское сельское поселение расположено в восточной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями:

- Ленинградская область. Гатчинский муниципальный район (Таицкое городское поселение, Веревское сельское поселение), Ломоносовский муниципальный район (Лаголовское сельское поселение);

- Санкт-Петербург. Красносельский район (город Красное Село; муниципальный округ Горелово), Московский район (муниципальный округ Пулковский меридиан), Пушкинский район (город Пушкин).

В границах территории Виллозского сельского поселения, применительно к которой осуществляется разработка проекта, расположено 13 населённых пунктов: д. Виллози, д. Малое Карлино, д. Аропаккузи, д. Рассколово, д. Саксолово, д. Кавелахта, д. Вариксолово, д. Пикколово, д. Мурилово, д. Перекюля, д. Карвала, д. Ретселя, д. Мюреля. Административный центр поселения – деревня Виллози, в которой проживает основная часть постоянного населения.

## 1.2. Рельеф

Рельеф Ижорской возвышенности – холмисто-моренный. Северный и западный склоны крутые (высота 50-80 м), являются частью Балтийско-Ладожского глинта. Рельеф контрастен. Дудергофские высоты образуют резкое поднятие в рельефе на равнинном пространстве северо-восточного края Ижорской возвышенности в пределах Ордовикского плато. Поднятие имеет куполообразную форму и ясно выраженную подошву в виде замкнутой извилистой линии. В 7- 9 км севернее Дудергофских высот оно к Кембрийской низине обрывается уступом, который в литературе известен под названием «Балтийский глинт». От основания Дудергофских высот в юго-западном направлении отходят невысокие гряды, состоящие из линейно-расположенных овальных повышений. Так, от горы Дудергофской у пос. Кавелахты отходит Кавелахтинская гряда с относительной высотой до 10 м, которая следует до дер. Рассколово общим протяжением около 2 км. У дер. Перекюля от перемычки, соединяющей Дудергофскую и Кирхгофскую возвышенности, отходит Перекюльская гряда высотой 4- 5 м, которая с перерывами следует до дер. Нижняя протяжением 1,5- 2 км. На крутых склонах Дудергофской возвышенности и горы Кирхгофской наблюдается большое количество слепых долин или эрозионно-карстовых впадин. В настоящее время одни из таких впадин сухие, другие - заболочены, а третьи - заняты озерами. Рельеф высоких частей Дудергофских высот имеет резкие очертания и обладает юными формами развития. Гора Кирхгоф является наивысшей точкой в границах сельского поселения – 170 метров над уровнем моря.

## 1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть территории Виллозского сельского поселения представлена р. Черной, р. Дудергофкой, Лиговским каналом и их притоками, а также мелиоративными каналами и мелкими водотоками. Все реки в границах поселения равнинного типа, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В естественном годовом ходе стока четко выражены четыре фазы: весеннее половодье; летне-осенняя межень; осенний паводковой период; зимняя межень. Величина среднего годового стока определяется климатическими факторами и изменяется, в основном, в соответствии с зональным их изменением. Речная сеть в бассейне развита в основном за счет многочисленных мелких ручьев и канав длиной менее 10 км.

В границы сельского поселения входит участок береговой линии Дудергофского озера в районе д. Виллози. Крупнейшие водоёмы поселения расположены в районе промзоны «Горелово» – так называемые «Танковые озёра», которые ранее использовались как водный полигон для испытаний колёсной и гусеничной военной техники. В настоящее время используются для неорганизованного массового отдыха. Имеется множество мелких водоёмов как природного, так и антропогенного происхождения.

## 1.4. Климат

Территория поселения относится к зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Территория поселения относится к климатическому району IIВ по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Климат с умеренно-теплым летом, умеренно-холодной зимой и характеризуется неустойчивым режимом погоды. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,3оС. Продолжительность периода с среднесуточной температурой 0оС составляет 150 суток. Количество осадков в среднем составляет 750 мм. Средняя величина относительной влажности воздуха составляет 75%. Годовое количество общей средней облачности составляет 7,2 балла. Число дней без солнца - 109. Средняя продолжительность дней со снежным покровом составляет 142 дня. Высота снежного покрова (до 49 см) достигает максимума в феврале-марте.

## 1.5. Характеристика флоры и фауны

В соответствии с материалами Лесного плана Ленинградской области Виллозское сельское поселение расположено в пределах среднетаёжного лесного района европейской части Российской Федерации, границы которого определены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации». В настоящее время основные лесные массивы расположены на землях Министерства обороны Российской Федерации и находятся в управлении Иликовского участкового лесничества Павловского военного лесхоза. Также в границах сельского поселения располагается небольшой участок лесного фонда, который находится в ведении Ломоносовского участкового лесничества. На облесённых территориях существует вероятность возникновения природных пожаров. При этом в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, земли лесного фонда отсутствуют.

В соответствии с письмом Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области №КЖП-В-2440/П-0-1 от 16.08.2012 г. (см. п. 4.18.1. том 9 «Исходно-разрешительная документация») по территории МО Виллозское сельское поселение проходят пути миграции следующих видов диких животных: лося, кабана и косули. Ряд растений, произрастающих в границах поселения включены в перечень охраняемы, в том числе: ландыш майский, плаун булавовидный, фиалка песчаная, ветреница, кубышка желтая, первоцвет, кувшинка белая, купальница европейская.

# 2. Инженерно-геологическая характеристика территории поселения

С целью оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории Виллозского сельского поселения были исследованы и обобщены материалы изысканий ЗАО «ЛенТИСИЗ» и других организаций, проводивших изыскания на данной территории в период с 1974 года по 2010 год. Гидрогеологические условия и схема гидрогеологического районирования рассматриваемой территории описаны по материалам комплексных инженерных изысканий ЗАО «ЛенТИСИЗ».

## 2.1. Гидрогеологическая характеристика территории

Гидрогеологические условия на территории Виллозского сельского поселения характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к прослоям песков в озерно-ледниковых отложениях. Воды безнапорные. Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,5-1,8 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г). Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Максимальный уровень в неблагоприятные периоды года (периоды снеготаяния и дождей) может достигать глубин близких к дневной поверхности 0,0-3,0,0 м. В пониженных участках местности возможно образование открытого зеркала грунтовых вод.

## 2.2. Инженерно-геологическая характеристика территории

Инженерно-геологические изыскания в пределах территории Виллозского сельского поселения производились в 1958, 1979, 1983-1988, 1990 гг. Геологическое основание представлено породами нижнего отдела кембрийской системы. В геологическом строении участка по данным бурения до глубины 20,0 м принимают участие верхнечетвертичные отложения:

- Озерно-ледникового (lgIII) генезиса:

- ИГЭ 2 – суглинки легкие пылеватые полутвердые коричневые, с прослоями песков пылеватых коричневых, с включением гравия и гальки до 5%;

- ИГЭ 3 – суглинки легкие пылеватые тугопластичные серые с прослоями песков, пылеватые серые с включениями гравия и гальки до 10%;

- ИГЭ 4 – супеси пылеватые пластичные серые, с прослоями песков пылеватых серых, с включениями гравия и гальки до 10%.

- Ледникового (gIII) генезиса:

- ИГЭ 5 – суглинки тугопластичные с прослоями мягкопластичных, темно-серые с прослоями гравия и гальки до 7%, перекрытые с поверхности техногенными образованиями (tIV) и подстилаемые нижнекембрийскими отложениями (Є1);

- ИГЭ 6 – глины легкие пылеватые твердые зеленовато-серые, с линзами песков пылеватых серых, с редкими включениями песков красно-коричневых.

Неблагоприятными природными факторами, осложняющими строительство на рассматриваемой территории являются: близкое залегание грунтовых вод, агрессивное воздействие грунтов на стальные конструкции, коррозионная агрессивность грунтов и вод.

Нормативная глубина промерзания грунтов в рассматриваемом районе составляет для песков гравелистых – 1,5 м, для суглинков – 1,3 м.

В соответствие с инженерно-геологическим районированием для наземного строительства выделяются районы с двумя типами условий по глубине залегания основных несущих слоев: I – менее 2 м; II – от 2 до 7 м. В районе с условиями I типа возможно строительство любых зданий на естественном основании. В районах с условиями II типа в зависимости от этажности, конструктивных особенностей зданий (в частности, наличия глубоких подвалов) строительство может вестись на естественном основании или на сваях различной длины, опирающихся на Лужскую морену или охтинские пески.

Грунты обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали, в соответствии с таблицей 1, ГОСТ 9.602-89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». Виллозское сельское поселение расположено на Ижорской возвышенности, которая в основном сложена трещиноватыми известняками, подверженными развитию карстовых процессов.

# 3. Полезные ископаемые

В рамках региональных и долгосрочных программ развития и использования минерально-сырьевой базы Ленинградской области запасы полезных ископаемых на территории Виллозского сельского поселения не изучались (письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kpr-01-1236/14-0-1 от 28.02.2014 г., см. п. 4.9.1. том 9 «Исходно-разрешительная документация»).

Торф. В соответствии с данными от Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (письмо № kpr-01-1236/14-0-1 от 28.02.2014) на территории Виллозского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области расположен участок месторождения торфа «Александровское» площадью 66 га, учитываемый территориальным балансом запасов. Запасы месторождения утверждены протоколом ТКЗ ПГО «Севзапгеология» в 1989 г. №6/89, запасы составляют 192 тыс. тонн и отнесены к категории забалансовых.

Фосфориты. На территории Ломоносовского района выявлены два месторождения фосфоритов с прогнозными ресурсами 15,4 млн. тонн. Р2О5 – мелкое Глядинское и среднее Дудергофское, расположенное частично в Виллозском сельском поселении в соответствии с картой «Схема с отображением зон с особыми условиями использования территории» Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. В современных условиях, когда выведено из эксплуатации, как нерентабельное, крупное по запасам Кингисеппское месторождение, в ближайшей перспективе разработка месторождений фосфоритов маловероятна.

Подземные воды. На территории сельского поселения для целей водоснабжения используются ресурсы подземных вод.

Месторождение подземных вод (кембро-ордовикский водоносный комплекс, утверждённые запасы – 0,5 тыс. м3) в районе д. Аропаккузи до 2008 года эксплуатировалось для розлива и производства лимонадов. Вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с содержанием железа 6,4 – 7,8 мг/л (природная столовая вода). В связи с загрязнением воды нитратами эксплуатация месторождения была прекращена, а завод закрыт.

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

# 4. Рекомендации при проектировании строительства

В сложившихся инженерно-геологических условиях проектирование строительства в Виллозском сельском поселении возможно, как на естественных фундаментах, так и на свайных фундаментах. Проектирование строительства и выбор типа фундаментов в существующих населенных пунктах рекомендуется вести с учетом уже существующих фундаментов для соответствующих зданий и сооружений. При рассмотрении варианта устройства фундаментов на естественном основании рекомендуется их устройство ниже глубины сезонного промерзания, а также при проектировании уплотняющей застройки рекомендуется закладывать глубину фундаментов на естественном основании не более глубины заложения существующих зданий и сооружений. При рассмотрении варианта устройства свайных фундаментов при плотной (уплотняющей) застройке, рядом с существующими зданиями и сооружениями рекомендуется использование буронабивных свай, с глубиной заложения по результатам детальных изысканий в контуре проектируемого сооружения. Окончательный вариант типа фундамента конкретного сооружения или здания определяется проектной организацией технико-экономическим сравнением различных вариантов фундаментов. Выбор типа фундаментов определяется техническими характеристиками проектируемого сооружения и инженерно-геологическими условиями в его контуре на местности.

При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть:

- Мероприятия по отводу ливневых и талых вод.

- Предупредить сток поверхностных вод в котлованы и предусмотреть водоотлив из котлованов.

- Крепление дна и стенок котлованов проектируемых сооружений.

- При проектировании свайных фундаментов и фундаментов на естественном основании с глубиной заложения более 1,0 м рекомендуется предусмотреть защиту заглубленных частей сооружения от затопления подземными водами (гидроизоляция), а так же предусмотреть защиту бетонных конструкций, оболочек кабеля и стальных конструкций от агрессивного воздействия подземных вод и грунтов.

- Учесть морозную пучинистость грунтов и исключить их промораживание.

- Руководствоваться рекомендациями СНиП 3.03.01-83.

- Учесть опыт проектирования и строительства в данном районе.

- На участках, выделенных по уклону поверхности (10-20 %) перед началом строительства проведение вертикальной планировки территории до проектных отметок.

- Проектирование строительства вести в соответствии со СНиП 2.01.15-90.

- Для благоустройства и застройки территорий, прилегающих к речным долинам, необходимо предусмотреть мероприятия, предупреждающие возможность зажорных явлений в холодное время года.

- Так же, для проектирования строительства вдоль прибрежной и береговой частей рек необходимо проведение сложной и специальной инженерной подготовки до проектных отметок (вертикальная планировка, укрепление берегов, выполаживание, озеленение) путем намыва или подсыпки грунтами.

- Мероприятия по укреплению берегов, а также возможно сооружение дамб и плотин.

Для районов распространения карбонатных пород, подверженных процессам выщелачивания и карстообразования необходимо предусмотреть:

- В процессе проведения строительных работ (отрывке котлованов) рекомендуется визуальное обследование грунтов дна котлованов для выявления различных форм карста (воронок, провалов и т.д.).

- Предусмотреть мероприятия, предотвращающие утечки вод в основания сооружений, поскольку интенсификация гидродинамического режима приведет к активизации процессов карстообразования в грунтах, подверженных карстовым процессам и явлениям (в соответствии со СНиП 22-02-2003).

- Предусмотреть мероприятия, предотвращающие утечки вод в основания сооружений, что может привести к загрязнению подземных вод кембрийско-ордовикского и ордовикского комплексов (Є – О и О), которые используются или возможно планируются использовать для водоснабжения существующих и проектируемых населенных пунктов.

- Предусмотреть мероприятия, предотвращающие интенсификацию гидродинамического режима, которая может привести к активизации процессов карстообразования в известняках.

Для районов распространения биогенных отложений необходимо предусмотреть:

- Понижение уровня грунтовых вод и производство водоотлива, сложные осушительные мероприятия.

- Отвод поверхностных вод, устройство сложной гидроизоляции и противокоррозионные мероприятия.

- Рекомендуется полная выемка торфов и заторфованных грунтов и замена их минеральными грунтами с уплотнением (непосредственно под проектируемые сооружения), т.к. при устройстве свайных фундаментов возникает отрицательное трение в торфах и заторфованных грунтах, а при устройстве естественных оснований возможны значительные неравномерные осадки проектируемых сооружений.

Для уточнения геологического строения и определения физико-механических свойств грунтов, коррозионной агрессивности грунтов и грунтовых вод на стадии «Рабочего проекта» необходимо выполнить детальные инженерно-геологические изыскания для конкретных инженерных сооружений в полном объеме согласно действующим нормативным документам:

- В соответствии с СП 11-105-97 часть II и III – производство работ в районах распространения специфических грунтов и в районах развития опасных инженерно-геологических процессов.

- В соответствии с «Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и оценка территорий для промышленного и гражданского строительства в карстовых районах СССР», 1967 г., М.

# Footnotes

Забалансовые запасы - запасы полезных ископаемых, использование которых в настоящее время экономически нецелесообразно или технически и технологически невозможно, но которые в дальнейшем могут быть переведены в балансовые.