Внесение изменений в генеральный план

муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области применительно к поселку Новогорелово изменений, относящихся к другим частям территории поселения в границах

д. Малое Карлино, д. Виллози, д. Аропаккузи, д. Рассколово, д. Саксолово, д. Кавелахта, д. Вариксолово, д. Пикколово (в проектных границах), д. Мурилово, д. Перекюля, д. Карвала, д. Ретселя, д. Мюреля, территории вблизи д. Перекюля, территории вблизи д. Ретселя, территории вблизи д. Мюреля

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

| Генеральный директор ООО «ТАЛЬВЕГ» Руководитель проекта | А.С. Тимченко Б.Н. Безруков |
| --- | --- |

Оглавление

1. Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры	4

1.1. Система водоснабжения	5

1.1.1. Система водоснабжения д. Виллози	9

1.1.2. Система водоснабжения д. Малое Карлино	9

1.1.3. Система водоснабжения д. Аропаккузи	10

1.1.4. Система водоснабжения д. Кавелахта	11

1.1.5. Система водоснабжения д. Рассколово	11

1.1.6. Система водоснабжения д. Ретселя	11

1.1.7. Система водоснабжения д. Пикколово	12

1.1.8. Система водоснабжения д. Вариксолово	12

1.1.9. Система водоснабжения д. Мурилово	12

1.1.10. Система водоснабжения д. Перекюля	12

1.1.11. Прочие населённые пункты	12

1.1.12. Выводы	12

1.2. Система водоотведения	13

1.2.1. Выводы	15

1.3. Система газоснабжения населения	15

1.3.1. Выводы	16

1.4. Система теплоснабжения населения	16

1.4.1. Выводы	18

1.5. Санитарная очистка территории	19

1.5.1. Выводы	20

1.6. Система электроснабжения населения	20

1.6.1. Выводы	21

1.7. Система снабжения населения топливом	21

2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	21

2.1. Организация электроснабжения населения	21

2.1.1.Электрические нагрузки и потребление электроэнергии	22

2.1.2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения	23

2.2. Организация водоснабжения населения	25

2.2.2. Расчет потребности в водоснабжении	25

2.2.4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Виллозского сельского поселения	27

2.3. Организация водоотведения	29

2.3.1. Развитие системы водоотведения	29

2.3.2. Расчет потребности в водоотведении	29

2.3.3. Мероприятия по развитию системы водоотведения Виллозского сельского поселения	30

2.4. Организация газоснабжения населения	32

2.4.1. Расчет потребности в газоснабжении	32

2.4.2. Мероприятия по развитию системы газоснабжения Виллозского сельского поселения	33

2.5. Организация теплоснабжения населения	34

2.5.1. Расчёт тепловых нагрузок	34

2.5.2 Мероприятия в области развития теплоснабжения	35

2.6. Организация санитарной очистки территории	35

# 1. Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры

Подготовка раздела осуществлена с учётом следующих документов:

- Генеральная схема санитарной очистки территории МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

- Схема теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2013 года до 2028 года (утверждена постановлением главы местной администрации от 13.02.2014 №34).

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год (утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования от 10.11.2014 г. №26).

- Проект «Планировки с проектом межевания территории, ограниченной: северо-запад – проектируемая автодорога; юг – территория ТИЗ «Родничок» и Пушкинское шоссе; восток – территория министерства обороны РФ, ОО «Ассоциация «Инициатива», ЖСК «Булльупе» (далее – Проект планировки ООО «Стройлес»).

- Исходные данные от органов исполнительной власти Ленинградской области.

- Схема территориального планирования Ленинградской области на период до 2035 года (утв. 24.12.2012 г.).

- Схема территориального планирования муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.

- Генеральный план муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к посёлку Новогорелово (Приложение к решению Совета депутатов Виллозского сельского поселения с от 27.02.2012 г. №15).

- Схема и программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011 - 2015 гг.

- «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2025 года.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2035 года (приложение 1 к решению Совета депутатов Виллозского сельского поселения от 23.12.2013г. №95).

- Схема теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2028 года (проект, 2013 г.).

- «Схемы развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Ленэенрго» в Ленинградской области на период до 2010 года с прогнозом до 2015 года» (№2107-8-ЭС).

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2014 годы» (утв. Решением Совета депутатов Виллозского сельского поселения от 02.02.2011 года №4).

- Заявления заинтересованных лиц об учёте мероприятий в составе разрабатываемого Проекта.

## 1.1. Система водоснабжения

Водоснабжение осуществляется по централизованной и децентрализованной системам. Подачу воды населению, бюджетным и прочим потребителям осуществляет МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» и ГУП «Водоканал СПб». Основным источником водоснабжения на территории поселения является Большой Невский водопровод, собственником которого является ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети». Филиал  «Невский водопровод» ОАО «ЛОКС» является гарантирующим поставщиком питьевой воды на территории муниципального образования. Горячее водоснабжение обеспечивает ООО «ТВК». Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Хозяйственно-питьевое и производственное объектов, расположенных на территории Виллозского сельского поселения, частично осуществляется за счет ресурсов подземных вод. Гидрогеологические условия на территории характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к прослоям песков в озерно-ледниковых отложениях. Воды безнапорные. Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,5 - 1,8 м. Данных по оценке запасов подземных вод отсутствуют. Для проработки детализированной схемы водоснабжения ряда населённых пунктов требуется проведение работ по оценке запасов подземных вод на территории Виллозского сельского поселения.

Общая характеристика сложившейся системы водоснабжения на территории Виллозского сельского поселения приведена в таблице 1 в соответствии с материалами «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год».

Таблица 1. Система водоснабжения по населённым пунктам Виллозского сельского поселения по состоянию на 2014 год

| №/№ п/п | населенный пункт | Тип системы водоснабжения | Источник водоснабжения | Потребление факт./расч. тыс. м3 | Фактич. потреблен. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Аропаккузи | ЦСВ от колонок | Большой Невский водовод | 0,359/3,99 | 0,98 |
| 2 | деревня Вариксолово | ЦСВ от колонок | Большой Невский водовод* | 0,88/7,97 | 2,41 |
| 3 | деревня Виллози | ЦСВ | Большой Невский водовод | 91,26/396,4 | 250,03 |
| 4 | деревня Кавелахта | ЦСВ | Большой Невский водовод | 2,63/5,65 | 7,21 |
| 5 | деревня Карвала | ИСВ | Скважины и колодцы | н/д | н/д |
| 6 | деревня Малое Карлино | ЦСВ | Артезианские скважины | 35,5/254,0 | 97,26 |
| 7 | деревня Мурилово | ЦСВ | Большой Невский водовод* | 0,025/1,99 | 0,07 |
| 8 | деревня Перекюля | ЦСВ от колонок | Большой Невский водовод* | 0,023/3,07 | 0,06 |
| 9 | деревня Пикколово | ЦСВ | Большой Невский водовод* | 2,29/18,3 | 6,27 |
| 10 | деревня Рассколово | ЦСВ от колонок | Артезианские скважины | 0,677/5,52 | 1,85 |
| 11 | деревня Ретселя | ЦСВ от колонок | Артезианские скважины | 7,98/11,3 | 21,86 |
| 12 | деревня Саксолово | ИСВ | Скважины и колодцы | н/д | н/д |
| 13 | деревня Мюреля | ИСВ | Скважины и колодцы | н/д | н/д |
| ИТОГО | 141,9/708,19 | 388,01 |
| Сокращения: ЦСВ – централизованная система водоснабжения ИСВ – индивидуальная система водоснабжения, а также привозная вода ЦСВ от колонок – централизованная система водоснабжения от водозаборных колонок |
| * В деревнях Мурилово, Пикколово, Вариксолово, Перекюля источником водоснабжения является Большой Невский водопровод (поставщик воды – ОАО «ЛОКС»), однако вода к сетям в границах населённых пунктов поступает транзитом через территорию Санкт-Петербурга по сетям ГУП «Водоканал СПб», выходы к которым (точки подключения) показаны на картах. |

В настоящее время пояса санитарной охраны установлены для групп скважин в дер. Малое Карлино, а также для скважин в дер. Ретселя и дер. Рассколово. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения  от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны (см. раздел . 1.3.5. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарно-защитные полосы водоводов в томе 4 «Устойчивое развитие территории»).

Наибольшее водопотребление приходится на потребителей дер. Виллози (64 %) и дер. Малое Карлино (25 %). На долю потребителей дер. Ретселя приходится 6 % общего потребления воды в Виллозском сельском поселении. На все остальные населенные пункты менее 5 % потребления воды. Основными потребителями воды в Виллозском сельском поселении являются производственные площадки и предприятия (63 %) и население (31 %). На долю прочих потребителей приходится 5 % общего потребления воды. На бюджетную сферу расходуется 1 % общего потребления воды.

В собственность сельского поселения передан ряд объектов водоснабжения. В соответствии с Решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 42 от 28.07.2011 года «О передаче имущества от муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в собственность поселения были переданы объекты водопроводных сетей и объекты водоснабжения. Ниже в таблице приводится характеристика объектов водоснабжения населённых пунктов, находящихся в собственности сельского поселения.

Таблица 2. Перечень объектов водоснабжения в собственности поселения

| №/№ п/п | Наименование объекта водоснабжения | Инв. № | Размещение | Год постройки | Характери- стика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание над скважиной | н/д | Малое Карлино | 1970 | 6,3 м2 |
| 2 | Здание над скважиной | н/д | Малое Карлино | 1970 | 6,3 м2 |
| 3 | Здание над скважиной | н/д | Малое Карлино | 1970 | 6,3 м2 |
| 4 | Здание над скважиной | н/д | Малое Карлино | 1970 | 6,3 м2 |
| 5 | Водозабор | 693 | Малое Карлино | 1970 | 101,6 м2 |
| 6 | Водонапорная башня БР-25 | н/д | Рассколово | н/д | н/д |
| 7 | Водонапорная башня | 1100040 | Малое Карлино | 1970 | 6,2 м2 |
| 8 | Водонапорная башня | 1100020 | Ретселя | н/д | н/д |
| 9 | Резервуар для воды 250 м. куб -2 ед. | 1100035 | Малое Карлино | н/д | н/д |
| 10 | Насосная 2-го подъема | 1100036 | Малое Карлино | н/д | н/д |
| 11 | Очистные сооружения | 686 | Малое Карлино | 1972 | 688,6 м2 |
| 12 | Скважина 240 | 1100023 | Рассколово | 1966 | н/д |
| 13 | Скважина 3012 | 1100021 | в границах деревни Карвала | 1966 | н/д |
| 14 | Скважина 3111 | 1100043 | Малое Карлино | 1964 | н/д |
| 15 | Скважина 3111/2 | н/д | Малое Карлино | 1964 | 45 м2 |
| 16 | Скважина 3111/3 | н/д | Малое Карлино | 1969 | 45 м2 |
| 17 | Скважина 3111/4 | н/д | Малое Карлино | 1975 | 45 м2 |
| 18 | Скважина 3111/5 | н/д | Малое Карлино | 1969 | 45 м2 |
| 19 | Сети ГВС | 691 | Малое Карлино | 1972 | 3206,3 п.м. |
| 20 | Водоводы от артезианских скважин | 690 | Малое Карлино | 1970 | н/д |
| 21 | Водопровод | н/д | Кавелахта | н/д | н/д |
| 22 | Водопровод | н/д | Кавелахта | н/д | н/д |
| 23 | Водопровод | н/д | Виллози | н/д | н/д |
| 24 | Водопровод | н/д | Кавелахта | н/д | н/д |
| 25 | Водопровод от д. Пикколово до Перекюля | 618 | Пикколово-Перекюля | 2002 | 1170 п.м. |
| 26 | Водопроводы магистральные | 690 | Малое Карлино | 1970 |  |
| 27 | Сети водопровода | 690 | Малое Карлино | н/д | н/д |
| 28 | Сети водопровода | н/д | Малое Карлино | н/д | н/д |
| 29 | Наружные сети водопровода | 1200038 | Ретселя | н/д | н/д |
| 30 | Наружные сети водопровода | 1200039 | Рассколово | н/д | н/д |
| 31 | Наружные сети водопровода | 1200037 | Вариксолово | н/д | н/д |
| 32 | Наружные сети водопровода | 1200036 | Пикколово | н/д | н/д |
| 33 | Наружные сети водопровода | 1200035 | Аропаккузи | н/д | н/д |

Согласно  требованиям СНиП  2.04.02-84* объединенные  хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы Виллозского сельского поселения следует относить к III категории (менее 5 тыс. жителей в населенном пункте с наибольшим числом жителей).

Ниже приведена краткая характеристика систем водоснабжения населённых пунктов в соответствии с материалами «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год» и сведений из открытых источников общедоступной информации.

### 1.1.1. Система водоснабжения д. Виллози

Вода от Большого Невского водопровода поступает в накопительные резервуары чистой воды, которые расположены на территории насосной станции первого подъема. Проектная производительность станции 40 тыс. м3/сут. и может быть при необходимости увеличена до 100 тыс. м3/сут. Установленные насосы изношены и нуждаются в замене. Насосное оборудование не оснащено частотным приводом. На насосной станции установлены насосы, которые перекачивают воду из резервуаров в сеть потребителей. На станции производится обеззараживание воды жидким хлором.

Система водоснабжения деревни включает в себя наземную насосную станцию и тупиковую водопроводную сеть диаметром 100-200 мм. В деревне к централизованному водоснабжению (ХВС и ГВС) подключено 17 домов. Общая площадь жилого фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 56328,2 м2 (95,07% от общей площади жилого фонда деревни).

По санитарно-бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### 1.1.2. Система водоснабжения д. Малое Карлино

Водоснабжение деревни осуществляется от подземных водозаборных источников (пяти артезианских скважин). Одна из скважин обеспечивает потребности в воде котельной. Мощность каждого из насосов 5,5 кВт. Общая производительность 5 артезианских скважин составляет 900 м3/сут. Скважины на балансе МУП УЖКХМО. В настоящее время одна из скважин не функционирует.

Таблица 3. Характеристика источников водоснабжения в д. Малое Карлино

| №/№ п/п | Населенный пункт, источник водоснабжения | Состав водозаборного узла | Год ввода | Дебит, л/с | Глубина скважины (насоса), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина №1 дер. Малое Карлино | насос ЭЦВ 6-16-75 | 1964 | 8 | 30 (25) |
| 2 | Артскважина №2 дер. Малое Карлино | насос ЭЦВ 6-16-75 | 1964 | 8 | 28 (25) |
| 3 | Артскважина №3 дер. Малое Карлино | насос ЭЦВ 6-16-75 | 1969 | 4 | 31 (25) |
| 4 | Артскважина №4 дер. Малое Карлино | насос ЭЦВ 6-16-110 | 1975 | 4 | 40 (25) |
| 5 | Артскважина №5 дер. Малое Карлино | насос ЭЦВ 6-16-75 | 1969 | 8 | 35 (25) |

Из скважин вода подается на два резервуара чистой воды объемом по 250 м3, из них насосами насосной станции 2-го подъема вода, подается на водоочистку и затем в распределительную сеть потребителей. На станции в дер Малое Карлино установлено 3 насоса марки К-100-65-200. Суточная производительность насосной станции 7200 м3. Годовая производительность составляет 2628 тыс. м3. Время работы в году 8760 часов.

Скважины, водонапорная башня, резервуары чистой воды и сети наружного водоснабжения (в том числе ГВС) находятся в собственности сельского поселения. В д. Малое Карлино общедомовыми приборами учета воды оснащены три многоквартирных дома.

Для улучшения качества воды, поступающей потребителям, в дер. Малое Карлино в 2014 году введены в эксплуатацию новые водоочистные сооружения Zauber Kraft СОВ 50.0/41274-О.С.У, производительностью 1000 м3/сут. По санитарно-бактериологическим показателям вода после очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Годовое расчетное потребление электроэнергии приводами насосов в дер. Малое Карлино составляет 578 тыс. кВт, фактическое потребление – 620,58 тыс. кВт ч. Перерасход потребления электроэнергии связан с низкой эффективностью работы насосного оборудования (КПД=0,4) из-за отсутствия современных систем регулирования, базирующихся на использовании частотных преобразователей на электрических двигателях насосов.

### 1.1.3. Система водоснабжения д. Аропаккузи

Водоснабжение деревни осуществляется от Большого Невского водопровода. Вода по водоводу (700 м) поступает к шести водоразборным колонкам. Наружные водопроводные сети переданы в собственность Виллозского сельского поселения.

Использовавшийся ранее водозабор в деревне в настоящее время находится в нерабочем состоянии (по данным СТП Ломоносовского муниципального района). Месторождение подземных вод (кембро-ордовикский водоносный комплекс, утверждённые запасы – 0,5 тыс. м3) до 2008 года эксплуатировалось для розлива и производства лимонадов. Вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с содержанием железа 6,4 - 7,8 мг/л (природная столовая вода). В связи с загрязнением воды нитратами эксплуатация месторождения была прекращена, а завод закрыт. Возобновление эксплуатации водозабора не планируется.

### 1.1.4. Система водоснабжения д. Кавелахта

Водоснабжение деревни осуществляется от Большого Невского водопровода. Сети водоснабжения принадлежат абонентам. По санитарно-бактериологическим показателям вода из разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

### 1.1.5. Система водоснабжения д. Рассколово

Система водоснабжения деревни включает в себя, артезианскую скважину (№240), насос (10 м3 в час, до 240 м3 в сутки), водонапорную башню (объём – 25 м3) и наружные сети водопровода. Насосами вода подается на водоочистку и затем по водоводу к четырем водоразборным колонкам. Скважины на балансе МУП УЖКХМО.

По санитарно-бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В дер. Рассколово вода не соотвествует требованиям нормативных документов, как по физико-химическим показателям, так и по микробиологическим показателям.

Таблица 4. Характеристика источника водоснабжения в д. Рассколово

| Населенный пункт, источник водоснабжения | Состав водозаборного узла | Год ввода | Дебит, л/с | Глубина скважины (насоса), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина д. Рассколово | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1966 | н/д | 40 (25) |

### 1.1.6. Система водоснабжения д. Ретселя

Система водоснабжения деревни включает в себя артезианскую скважину (№3012), насос (10 м3 в час, до 240 м3 в сутки), водонапорную башню (объём – 25 м3), и наружные сети водопровода. Вода подается к водоразборным колонкам. Скважины на балансе МУП УЖКХМО. Скважина находится на территории деревни Карвала.

Таблица 5. Характеристика источника водоснабжения в д. Ретселя

| Населенный пункт, источник водоснабжения | Состав водозаборного узла | Год ввода | Дебит, л/с | Глубина скважины (насоса), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина Ретселя* | насос ЭЦВ 6-10-110 | 1966 | н/д | 50 (н/д) |
| *Фактически скважина расположена в границах деревни Карвала, однако водоснабжение в настоящее время от скважины осуществляется только населения деревни Ретселя |

По данным исследований воды, выполненных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе» (протокол №11666 от 3 декабря 2013 года) по санитарно-бактериологическим показателям вода из разводящей сети д. Ретселя не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

### 1.1.7. Система водоснабжения д. Пикколово

Водоснабжение деревни осуществляется от Большого Невского водопровода. Сети водоснабжения прокладывались и принадлежат абонентам. От деревни Пикколово проложен водовод к д. Перекюля, который принадлежит Виллозскому сельскому поселению.

### 1.1.8. Система водоснабжения д. Вариксолово

Водоснабжение деревни осуществляется от Большого Невского водопровода. Сети водоснабжения прокладывались в 60-х годах. Вода поступает к двум водоразборным колонкам. Наружные сети водопровода принадлежат сельскому поселению. По санитарно-бактериологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

### 1.1.9. Система водоснабжения д. Мурилово

Водоснабжение деревни осуществляется от Большого Невского водопровода. Сети водоснабжения прокладывались в 60-х годах. Вода поступает к водоразборным колонкам и потребителям (самостоятельное подключение и обслуживание абонентами).

### 1.1.10. Система водоснабжения д. Перекюля

Водоснабжение деревни осуществляется от Большого Невского водопровода по водоводу, проложенному от д. Пикколово. Сети водоснабжения прокладывались в 60-х годах. Вода поступает к водоразборным колонкам и потребителям (самостоятельное подключение и обслуживание абонентами).

### 1.1.11. Прочие населённые пункты

В остальных населённых пунктах (д. Карвала, д. Мюреля, д. Саксолово) водоснабжение осуществляется от индивидуальных (автономных) источников водоснабжения.

### 1.1.12. Выводы

В результате оценки современного состояния системы водоснабжения сделаны следующие выводы:

- Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов водоснабжения следует осуществлять в соответствии с Генеральной схемой водоснабжения (с учетом строительства Новоладожского водовода существующего Невского водовода) и водоотведения муниципальных образований Ленинградской области.

- Требуется проведение оценки запасов подземных вод для водозаборных сооружений, являющихся источником питьевого водоснабжения.

- Износ существующих водопроводных сетей составляет 40 %, что обуславливает высокий уровень потерь при подаче воды потребителям. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный в целях снижения потерь и повышения качества водопроводной воды.

- Водопроводные сети в части населенных пунктов (дер. Вариксолово, дер. Перекюля, дер. Мурилово, дер. Пикколово, дер. Кавелахта), застроенных в основном индивидуальными домами, строились самими жителями и многочисленными организациями. На всех участках сетей диаметры водопроводов не соответствуют техническим нормам, что нарушает гидравлический режим и снижает качество снабжения водой конечных потребителей.

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Только 49 % потребителей укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ. Общая потребность в приборах учета холодной воды составляет 3 ед. в организациях бюджетной сферы и 36 ед. – в многоквартирных домах.

- Для обеспечения водой территории с условным наименованием «Офицерское Село» потребуется подключение к системе коммунального водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Объём водопотребления по договору составит 109,8 тыс. м3/год (9,15 тыс. м3/мес.).

- Система водоснабжения Виллозского сельского поселения имеет резерв для увеличения объемов подаваемой воды потребителю.

- Сеть водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

## 1.2. Система водоотведения

На территории Виллозского сельского поселения отвод сточных вод осуществляется по централизованной и децентрализованной системам. МУП «УЖКХ МО Виллозское сельское поселение» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» обеспечивают водоотведение. Централизованные системы водоотведения эксплуатируются в д. Виллози и д. Малое Карлино.

Канализационные стоки д. Виллози направляются на очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а канализационные стоки д. Малое Карлино направляются на локальные очистные сооружения МУП «УЖКХ МО Виллозское сельское поселение».

В остальных населённых пунктах используются локальные системы водоотведения и выгребы, фекальные стоки из которых по мере накопления вывозятся спецтранспортом. Сливные станции в границах поселения – КНС в д. Виллози и КНС в д. Малое Карлино. Общая численность населения в населенных пунктах, не охваченных централизованной системой водоотведения, составляет 773 человека. Преобладающая жилая застройка – одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки низкая.

В соответствии с Решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 42 от 28.07.2011 года «О передаче имущества от муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в собственность поселения были переданы объекты водоотведения. В таблице 16 приведен перечень объектов водоотведения, переданных в собственность Виллозского сельского поселения.

Таблица 6. Перечень объектов водоотведения, переданных в собственность Виллозского сельского поселения

| № | Наименование основного средства | Инв. № | Адрес | Год постройки | Общая площадь (кв.м.) или протяженность (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС (Канализационная насосная станция) | 1273-3 | Виллози | 1973 | 30,2 |
| 2 | Канализационные сети | 1273-3 | Виллози | 1973 |  |
| 3 | Канализация самотечная | 1200033 | Виллози | н/д | н/д |
| 4 | Самотечная канализация | 1200057 | Малое Карлино | н/д | н/д |

В таблице 7 приведена характеристика централизованного канализационного хозяйства в границах Виллозского сельского поселения по состоянию на 2010 год.

Таблица 7. Характеристика централизованного канализационного хозяйства в границах Виллозского сельского поселения по состоянию на 2010 год

| № | Показатели | Ед.изм. | Виллози | Малое Карлино | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Одиночное протяжение главных коллекторов, | км. | 7,3 | 3,5 | 10,8 |
| 3 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 7,3 | 3,5 | 10,8 |
| 4 | Уличные канализационные сети, | км. | 2,1 | 5,34 | 7,44 |
| 5 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 0,1 | 0,3 | 0,4 |

### 1.2.1. Выводы

В результате оценки современного состояния системы водоотведения сделаны следующие выводы:

- Реализация планов жилой застройки будет связана с увеличением объёмов водоотведения. Одним из вариантов развития является строительство канализационных коллекторов для направления стоков на очистные сооружения г. Санкт-Петербурга. Схемой водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга предусматривается возможность организации приема канализационных стоков от абонентов Ленинградской области в объеме 190 тыс. м3 в сутки.

- В связи с интенсивным развитием деревни Малое Карлино, необходимо провести реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением производительности сооружений и глубины очистки.

- Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

- Требуется рекультивация территорий, нарушенных вследствие ненормативной работы КОС в д. Малое Карлино.

- Для обеспечения водоотведения территории с условным наименованием «Офицерское Село» потребуется подключение к системе коммунального водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Объём водопотребления по заключённому договору составляет 188,322 тыс. м3/год (15,683 тыс. м3/мес.).

## 1.3. Система газоснабжения населения

Газоснабжение потребителей на территории Виллозского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом. В каждой газифицированной деревне предусмотрен свой газораспределительный пункт. Газоснабжение остальных населённых пунктов осуществляется сжиженным (баллонным) газом, поставку которого для нужд населения обеспечивает филиал ОАО «Газпромгазораспределение Ленинградская область» в г. Кингисепп на участке в поселке Русско-Высоцкое (склад газовых баллонов).

Таблица 8. Показатели газоснабжения поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Число газифицированных населенных пунктов | ед. | 10 |

Газифицированы природным газом были всего два населённых пункта – Виллози (от ГРС «Красное Село» и ГРС «Лаголово») и д. Малое Карлино (ГРС «Шоссейная»). В 2013 году была завершена работа по прокладке газораспределительных сетей на территории поселения. На территории 8 населенных пунктов (Кавелахта, Вариксолово, Пикколово, Мурилово, Перекюля, Карвала, Ретселя, Мюреля) велись строительные монтажные работы по устройству уличных распределительных газопроводов. За счет бюджетных средств построены газопроводы общей протяженностью 8 км. Произведён пуск газа.

### 1.3.1. Выводы

В результате оценки современного состояния системы газоснабжения сделаны следующие выводы:

- Резервы производительности двух ГРС в Красном селе могут быть использованы в дальнейшем для газификации Виллозского поселения, в том числе проектируемой застройки в границах территории промышленной зоны.

- Необходимо строительство газораспределительных сетей к территориям проектируемых промышленных зон (инвестиционных зон). Строительство должно осуществляться за счёт инвесторов.

- Объём газопотребления территории с условным наименованием «Офицерское Село» составит ~10,03 тыс. тут. (~8,8 тыс. м3). Планируется строительство локальных теплоисточников на природном газе и эксплуатация 1500 газовых бытовых плит ПГ-4. Техническими условиями на подключение был предусмотрен расход природного газа на уровне 2000 м3/час.

- Развитие системы газоснабжения сельского поселения в период первой очереди будет происходить в рамках реализации проектных предложений Схемы газоснабжения Ленинградской области.

## 1.4. Система теплоснабжения населения

Источниками теплоснабжения Виллозского сельского поселения служат котельные, индивидуальные котлы, и печи. Всего для централизованного теплоснабжения используются 4 котельные небольшой производительности, работающие на природном газе. Централизованное теплоснабжение потребителей от котельных предусмотрено в дер. Виллози и дер. Малое Карлино. В жилой застройке населенных пунктов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, отопление предусмотрено от индивидуальных газовых котлов, электрокотлов и с использованием печного отопления. В настоящее время потребители системы горячего водоснабжения Виллозского сельского поселения получают горячую воду путем закрытого водозабора.

В Виллозском сельском поселении используется как централизованная, так и децентрализованная система теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением от собственных котельных обеспечиваются жилые дома многоквартирной застройки и объекты социальной инфраструктуры в поселке Виллози и деревне Малое Карлино. На котельных в деревне Виллози и деревне Малое Карлино в качестве топлива используется природный газ. Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в центральной и южной части поселения обеспечиваются теплом от индивидуальных источников - печных установок и за счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС.

Основные показатели системы теплоснабжения:

- основной вид топлива – природный газ, уголь;

- схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая;

- протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 19,9 км;

- принятый график отопления 95/70;

- вид прокладки в основном подземный, тип изоляции-армопенобетон.

- отпуск тепловой энергии в сеть –33,9 тыс.  Гкал;

- потери тепловой энергии – 12,2 тыс. Гкал (36,0%);

- полезный отпуск тепловой энергии – 21,7 тыс. Гкал.

Разработан проект схемы теплоснабжения МО Виллозское сельское поселение до 2028 года. Однако указанные проект требует корректировки с учётом намеченного генеральным планом развития территории.

На территории Виллозского сельского поселения расположены источники тепловой энергии, питающие зоны централизованного теплоснабжения: котельная Виллози, котельная Малое Карлино, котельная ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», котельная ПК «Энергия». Также на территории поселения расположены ведомственные котельные Министерства обороны РФ.

Управление муниципальными котельными осуществляется МУП «УЖКХ МО Виллозское СП». В таблице приведена характеристика теплоисточников в соответствии с материалами «Схемы теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2028 года».

Таблица 9. Характеристика теплоисточников в соответствии с материалами «Схемы теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2028 года» в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта.

| №/№ п/п | Наименование | Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Виллози | 8,15 | 15,220 |
| 2 | Котельная Малое Карлино | 4,95 | 11,787 |
|  | Всего | 13,1 | 26,007 |

Суммарная тепловая нагрузка муниципальных котельных Виллозского СП на 2013 год составляет 13,1 Гкал/час. Увеличение тепловой нагрузки на систему теплоснабжения в д. Малое Карлино в связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов, в соответствии с материалами схемы теплоснабжения Виллозского СП, составит 1,6 Гкал/час.

Тепловые сети проложены как в подземном, так и надземном исполнении (схемы тепловых сетей в приложении). Потери в сетях варьируются от 8 до 17%. Все тепловые сети, расположенные на территории поселения, находятся в эксплуатационной ответственности МУП «УЖКХ МО Виллозское СП».

Земельные участки под зданиями котельных находятся в собственности Виллозского сельского поселения:

- под зданием котельной д. Виллози – 9815 м. кв.

- под зданием котельной д. Малое Карлино – 14543 м. кв.

### 1.4.1. Выводы

В результате оценки современного состояния системы теплоснабжения сделаны следующие выводы:

- Требуется реконструкция и модернизация существующих сетей и дополнительное их развитие с учётом намеченных мероприятий в рамках генерального плана.

- Строительство централизованных систем теплоснабжения в малых сельских населённых пунктах не целесообразно.

- Для обеспечения теплом промышленных зон целесообразно строительство локальных теплоисточников на газовом топливе.

## 1.5. Санитарная очистка территории

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 , Статья 15).

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется по графику. Сбор и транспортировка КГО от населения, а также, от организаций и предприятий производится по заявкам.

Организация уборки дорог, улиц и площадей возложена по договору на МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» (кроме дорог регионального значения).

Таблица 10. Площади территорий, подлежащих уборке предприятием МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» *

| №/№ п/п | Наименование показателей | Виллози | Малое Карлино | Ретселя | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием (км) | н/сведений | н/с | н/с | н/с |
| 2 | Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием тыс. -механизированная уборка -ручная уборка | 13,4 13,4 | 6,2 6,2 | 0,3 0,3 | 19,9 19,9 |
| 3 | Площадь тротуаров с неусовершенствованным покрытием тыс. м. кв. | 0 | 4,8 | 2,4 | 7,2 |
| 4 | Площадь газонов т. м2 | 8,9 | 3,9 | 0 | 12,8 |
| 5 | Площадь зеленых насаждений | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 7,0 |

* – по материалам Генеральной схемы санитарной очистки территории МО Виллозское СП

Ответственность за организацию сбора и транспортировку отходов от жилого фонда возложена на организацию ОАО «Ропша».

Вывоз жидких бытовых отходов от не канализованного жилого фонда производится по заявкам граждан МУП «УЖКХ МО Виллозское СП. Годовой объём образования ЖБО составляет 12682 м3, в том числе от неканализованного частного сектора 9110 м3. На территории поселения 2 сливные станции для приёма ЖБО: КНС в д. Малое Карлино; КНС д. Виллози. Сбор и удаление жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населённых мест».

В соответствии с материалами Генеральной схемы общий расчётный объём образования твёрдых бытовых отходов, образуемых в жилой и общественно-деловой застройке составляет 46280,8 м3/год.

Контейнерные площадки

В муниципальном образовании Виллозское сельское поселение: в деревнях Виллози, Малое Карлино, Ретселя имеются оборудованных контейнерные площадки.

На территории Виллозского сельского поселения отсутствуют базы по содержанию и ремонту техники, снегосвалки, пескобазы, сливные станции. В Виллозском сельском поселении находятся в эксплуатации 53 контейнерных площадки (в д. Виллози – 30, в д. Малое Карлино – 23), объем устанавливаемых контейнеров 0,75 м3. В Виллозском сельском поселении отсутствует система приема вторичного сырья.

### 1.5.1. Выводы

- Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

- На территории отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов.

- Отсутствует система сбора вторичного сырья и экологически опасных отходов от населения.

- Необходимо выявление и рекультивация территорий, нарушенных несанкционированными свалками.

## 1.6. Система электроснабжения населения

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, отсутствуют объекты электроснабжения федерального значения. Территорию пересекает ВЛ-110 кВ регионального значения. Иные объекты электроснабжения регионального значения в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Для электроснабжения территории Виллозского сельского поселения в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, используются сети напряжением 6-10 кВ с питанием от ближайших понизительных станций ПС: ПС-345 КС-2 110/6 кВ; ПС-514 Красносельский бумажный комбинат 110/10 кВ; ПС-153 Русско-Высоцкая 110/10 кВ. Распределительные сети представлены линиями 0,4 кВ. Электрические сети напряжением 0,4 кВ, 6-10 кВ обслуживаются Красносельским РЭС. В таблице 1 приведён перечень ТП и электрических сетей уличного освещения. Перечень электрических сетей для уличного освещения в соответствии с Приложением 1 к решению Совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение от 28.12.2013 г. №99.

Таблица 11. Перечень ТП и электрических сетей уличного освещения

| №/№ п/п | Населённый пункт | ТП | сеть уличного освещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Аропаккузи | ТП | 790 м, 26 ж/б опор, 9 ламп |
| 2 | д. Вариксолово | ТП 364 | 1120 м, 24 ж/б, деревянные опоры, 13 ламп |
| 3 | д. Саксолово | ТП 326 | 560 м, 16 ж/б, деревянные опор, 5 ламп |
| 4 | д. Кавелахта | ТП 396 | 1222 м, 42 ж/б опоры, 35 ламп |
| 5 | д. Карвала | ТП 365 | 790 м, 22 ж/б опоры, 6 ламп |
| 6 | д. Малое Карлино | ТП518 ТП2101 ТП534 | 3517 м, 102 ж/б опоры, 62 лампы 500 м, 10 ж/б опор, 6 ламп 1800 м, 52 ж/б, деревянные опоры, 24 ламы 1217 м, 40 ж/б опор, 32 лампы |
| 7 | д. Мурилово | ТП364 | 1020 м, 28 ж/б опор, 4 лампы, |
| 8 | д. Перекюля | ТП365 | 882 м, 26 ж/б опоры, 8 ламп |
| 9 | д. Пикколово | ТП364 | 1279 м, 34 ж/б опоры, 21 лампа |
| 10 | д. Рассколово | ТП 362 | 990 м, 30 ж/б опор, 14 ламп |
| 11 | д. Ретселя | ТП529 | 980 м, 31 ж/б опора, 15 ламп |
|  | Всего |  | протяжённость сетей – 13150 метров; опоры – 381 шт.; лампы - 192 шт. |

### 1.6.1. Выводы

На территории Виллозского сельского поселения обеспечено надежное электроснабжение всех населенных пунктов, расположенных на территории поселения.

На понижающих подстанциях высокий износ оборудования, с учетом развития нет резерва мощностей для развития населенных пунктов Виллозского сельского поселения, многие из которых отнесены к закрытым источникам питания. Программами развития системы электроснабжения предусматривается реконструкция питающих подстанций для снятия ограничений на подключение новых потребителей.

Для обеспечения надежного электроснабжения районов новой застройки требуется развитие сетей и объектов 10/0,4 кВ.

## 1.7. Система снабжения населения топливом

В настоящее время на территории поселения склады дров, угля и баллонного газа для снабжения населения твердым топливом отсутствуют.

# 2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

На территории сельского поселения намечены к реализации мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры в рамках утверждённых документов, которые учтены в Проекте:

## 2.1. Организация электроснабжения населения

Для подключения новых потребителей на территории Виллозского сельского поселения требуется проведение комплекса мероприятий в отношении существующих объектов электроснабжения регионального значения. Основным мероприятием является реконструкция питающих подстанций для снятия ограничений на подключение новых потребителей. Уже в настоящее время на территории сельского поселения реализуются проекты, связанные с размещением крупных узлов электропотребления как в жилом секторе (проекты застройки посёлка Новогорелово и территории с условным наименованием «Офицерское село»), так и в промышленности (главным образом в границах промышленной зоны «Горелово»). Также в составе Проекта учтены мероприятия по размещению ряда крупных потребителей в районе зоны горнолыжного спорта «Туутари-Парк» в соответствии с заявлениями заинтересованных лиц.

### 2.1.1.Электрические нагрузки и потребление электроэнергии

В проекте произведен расчет электрических нагрузок с учетом развития экономики и роста численности населения. Расчетные электрические нагрузки для проектируемой жилой застройки определены в соответствии требованиями РД 34.20.185-94 для индивидуальной жилой застройки - дома с электрическими плитами до 10 кВт, для многоквартирной застройки – квартиры с плитами на природном газе.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей нового жилищного строительства по населенным пунктам Виллозского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице. Расчёт приведён в укрупнённом виде без учёта энергосберегающих мероприятий и должен быть уточнён на последующих стадиях проектирования с учётом специфики местных условий.

Таблица 12. Динамика электропотребления в ЖКС с учётом газификации всех населённых пунктов и намеченными объёмами жилищного строительства (из расчета 2,71 кВт*ч на 1 чел.).

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Электропотребление тыс. кВт*ч в |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2025 г. | 2035 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Аропаккузи, деревня | 30 | 30 | 33 | 65,10 | 71,61 |
| 2 | Вариксолово, деревня | 69 | 69 | 76 | 149,73 | 164,92 |
| 3 | Виллози, деревня | 2 719 | 2 719 | 2 991 | 5900,23 | 6 490,47 |
| 4 | Кавелахта, деревня | 76 | 76 | 84 | 164,92 | 182,28 |
| 5 | Карвала, деревня | 15 | 15 | 17 | 32,55 | 36,89 |
| 6 | Малое Карлино, деревня | 1 831 | 2 645 | 2 828 | 5739,65 | 6 136,76 |
| 7 | Мурилово, деревня | 16 | 16 | 18 | 34,72 | 39,06 |
| 8 | Мюреля, деревня | 3 | 3 | 4 | 6,51 | 8,68 |
| 9 | Перекюля, деревня | 29 | 29 | 32 | 62,93 | 69,44 |
| 10 | Пикколово, деревня | 135 | 3 292 | 149 | 7143,64 | 323,33 |
| 11 | Рассколово, деревня | 64 | 64 | 71 | 138,88 | 154,07 |
| 12 | Ретселя, деревня | 193 | 403 | 423 | 874,51 | 917,91 |
| 13 | Саксолово, деревня | 10 | 10 | 11 | 21,70 | 23,87 |
| 14 | Планируемый населённый пункт с условным наименованием «Офицерское село» | 0 | 0 | 3 931 | 0,00 | 8 530,27 |
|  | Итого | 6 690 | 9 371 | 10 668 | 20 335,07 | 23 149,56 |

Таблица 13. Динамика изменения электрических нагрузок в ЖКС с учётом газификации всех населённых пунктов и намеченными объёмами жилищного строительства (из расчета 0,41 кВт/чел. и с учетом 25% резерва мощности трансформаторов)

| №/№ п/п | Населенный пункт | Электрические нагрузки в разрезе н.п., МВт | Трансформаторная мощность, МВа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2035 | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Аропаккузи, деревня | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,016 |
| 2 | Вариксолово, деревня | 0,028 | 0,031 | 0,035 | 0,038 |
| 3 | Виллози, деревня | 1,114 | 1,226 | 1,393 | 1,532 |
| 4 | Кавелахта, деревня | 0,031 | 0,034 | 0,038 | 0,043 |
| 5 | Карвала, деревня | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
| 6 | Малое Карлино, деревня | 1,084 | 1,159 | 1,355 | 1,449 |
| 7 | Мурилово, деревня | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,00 |
| 8 | Мюреля, деревня | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 9 | Перекюля, деревня | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,016 |
| 10 | Пикколово, деревня | 1,349 | 0,061 | 1,687 | 0,076 |
| 11 | Рассколово, деревня | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,036 |
| 12 | Ретселя, деревня | 0,165 | 0,173 | 0,206 | 0,216 |
| 13 | Саксолово, деревня | 0,000 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 14 | Планируемый населённый пункт с условным наименованием «Офицерское село» | 0,000 | 1,611 | 0,000 | 2,014 |
|  | Итого | 3,842 | 4,373 | 4,802 | 5,460 |

### 2.1.2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

В настоящее время на территории сельского поселения реализуются проекты, связанные с размещением крупных узлов электропотребления как в жилом секторе (проекты застройки посёлка Новогорелово и территории с условным наименованием «Офицерское село»), так и в промышленности (главным образом в границах промышленной зоны «Горелово»).

Для электроснабжения территории с условным наименованием «Офицерское село» планируется использовать существующую инфраструктуру, в том числе реконструируемые подстанции. Электроснабжение на период до окончания расчётного срока планируется осуществлять в соответствии с техническими условиями, выданными ОАО «Ленэнерго». Для обеспечения электроснабжения территории с условным наименованием «Офицерское село» на период до расчётного срока планируется строительство следующих объектов: ВЛ 10 кВ (ориентировочной протяжённостью  1,6 км) и 6 трансформаторных подстанций 10 кВ (общей мощностью 2,1 МВт).

Таблица 14. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 10 кВ в зонах планируемой жилой застройки в деревне Пикколово | протяженность сети | км | 0,8 | Первая очередь |
| Строительство 4-х ТП 10 кВ зонах планируемой жилой застройки в деревне Пикколово | мощность | МВт | 1,4 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ в зонах планируемой жилой застройки в деревне Пикколово ** | протяженность сети | км | 0,8 | Расчетный срок |
| Строительство 2-х ТП 10 кВ в зонах планируемой жилой застройки в населенном пункте с условным наименованием «Офицерское Село» * ** | мощность | МВт | 0,7 | Расчетный срок |
| * - на первую очередь, территория, занятая жилой застройкой, расположенной в границах территории с условным наименованием «Офицерское село» планируется к включению в границы деревни Пикколово. ** - финансирование строительно-монтажных работ за счет привлеченных внебюджетных средств, при наличии денежных ассигнований – за счет средств бюджетов различных уровней. |

Таблица 15. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы электроснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ «Пулковская» – ПС 110 кВ «Дони-Верево» – ПС 110 кВ «КС-2» | протяженность сети | км | 9,3 (общая) | Расчетный срок |

## 2.2. Организация водоснабжения населения

При подготовке проектных предложений по развитию системы водоснабжения учитывались мероприятия ранее утверждённых документов. Фактически на территории сложилось несколько систем, питающих населённые пункты:

- Водоснабжение от Большого Невского водопровода.

- Водоснабжение от сетей ГУП «Водоканал СПб» с территории СПб.

- Собственные источники (скважины и колодцы).

### 2.2.2. Расчет потребности в водоснабжении

Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку. Расчет выполнен в соответствии с СНиП 2.04.02-84.

Параметры проектной системы водоснабжения в населенных пунктах рассчитываются в соответствии с группировкой населенных пунктов, приведенных в таблице 16 на расчетный срок. Отнесение населенного пункта к группе осуществляется на основании принятого в проекте генерального плана Виллозского сельского поселения прогноза численности населения и инженерного обеспечения населённых пунктов по этапам проектирования.

Проектом предлагается сохранение, развитие и новое строительство централизованных систем водоснабжения с ГВС в деревнях Малое Карлино и Виллози.

В границах территории с условным наименованием «Офицерское Село» в соответствии с материалами  «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период  с 2014 по 2028 год» для водоснабжения п. Новогорелово, кварталов, где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новой повысительной насосной станции, резервуаров чистой воды и прокладка нового магистрального водопровода условным диаметром 300 мм от водопроводных сооружений в населенном пункте «Офицерское Село» до посёлка Новогорелово. Для водоснабжения населенного пункта «Офицерское село», кварталов, где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новой насосной станции 2-го подъёма, резервуаров чистой воды, станции водоподготовки и прокладка разводящих сетей по населенному пункту. Кроме этого необходимо строительство водоводов диаметром 600 мм от повысительной насосной станции до населенного пункта. В соответствии с проектом внесения изменений в генеральный план на первую очередь в границах территории «Офицерское село» будет проживать 3057 человек, расчётное водопотребление на первую очередь составит при водопотреблении на уровне 300 литров на человека составит 980 м3 в сутки, то есть для обеспечение водоснабжения населения территории «Офицерское село» на первую очередь требуется увеличить объёмы водопотребления по договору до 220 тыс. м3. Водоотведение с территории с условным наименованием «Офицерское Село» будет осуществляться в соответствии с полученными техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ориентировочные объёмы водоотведения в соответствии с принятыми укрупнёнными показателями должны составить не мене 980 м3. Точки подключения находятся в границах Красного села на территории города Санкт-Петербург. Планируется строительство магистрального водопровода от территории с условным наименованием Офицерское село в западном направлении до границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и далее до сетей ГУП «Водоканал СПб». Общая протяжённость нового строительства водопроводных сетей на первую очередь составит около 4,3 км (в границах Виллозского сельского поселения). Водоотведение также планируется осуществлять с подключением к сетям ГУП «Водоканал СПб». Протяжённость сетей водоотведения также составит ~4,3 км.

Водоснабжение на период второй очереди (2025-2035 гг..) в соответствии с материалами утверждённой «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период  с 2014 по 2029 год» предусматривается от системы «Большой Невский водопровод» (стр. 50 и 78 Схемы) за счёт дополнительного строительства водопроводных сооружений на территории Виллозского сельского поселения. Расчётный объём водопотребления в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования на 2028 год составит не менее 1,6 тыс. м3  в сут. Учитывая рост численности населения до 3931 человека, запланированный в рамках генерального плана на конец расчётного срока (2035 год.), расчётный объём водопотребления составит 1179,3 м3  в сутки, то есть остаётся значительный резерв с учётом заложенного в схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования. Водоотведение планируется осуществлять централизовано также с использованием сетей ГУП «Водоканал», объёмы планируемого водоотведения не менее 1179,3 м3. Общая протяжённость планируемых к строительству канализационных сетей должна составить не менее 3,3 км. Общая протяжённость канализации, обеспечивающей водоотведение с территории с условным наименованием «Офицерское село».

Для увеличения надежности водоснабжения необходимо строительство водопровода условным диаметром 600 мм от водопроводных сооружений проектируемых в населенном пункте «Офицерское Село» до производственной зоны «Горелово» (южная часть) с кольцеванием с водопроводной сетью деревни Малое Карлино условным диаметром 600 мм около территории производственной зоны «Восточная».

В остальных населённых пунктах предлагается оборудование жилья местными нагревателями. В соответствии с принятой схемой развития для расчётов параметров водоснабжения принимаются укрупнённые значения удельного расхода воды.

Таблица 16. Принятые нормы водопотребления на расчётный срок по группам населённых пунктов

| №/№ п/п | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в н.п. | Населённые пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 л/сут на человека Населённые пункты с централизованным водоснабжением | д. Виллози, д. Малое Карлино, планируемый населенный пункт с условным наименованием Офицерское Село. |
| 2 | 200 л/сут на человека Населённые пункты с ванными и местными нагревателями | деревня Ретселя, деревня Пикколово, |
| 3 | 125 л/сут на человека Населённые пункты без ванн и с населением менее 100 человек | деревня Аропаккузи, деревня Рассколово, деревня Саксолово, деревня Мюреля, деревня Карвала, деревня Мурилово, деревня Перекюля, деревня Вариксолово, и деревня Кавелахта |

Параметры водоснабжения уточняются на последующих стадиях проектирования в рамках корректировки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Таблица 17. Потребность в водоснабжении населённых пунктов

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в водоснабжении, м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2025 г. | 2035 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Аропаккузи, деревня | 30 | 30 | 33 | 3,75 | 4,12 |
| 2 | Вариксолово, деревня | 69 | 69 | 76 | 8,62 | 9,50 |
| 3 | Виллози, деревня | 2 719 | 2 719 | 2 991 | 815,70 | 897,30 |
| 4 | Кавелахта, деревня | 76 | 76 | 84 | 9,50 | 10,50 |
| 5 | Карвала, деревня | 15 | 15 | 17 | 1,87 | 2,12 |
| 6 | Малое Карлино, деревня | 1 831 | 2 645 | 2 828 | 793,50 | 848,40 |
| 7 | Мурилово, деревня | 16 | 16 | 18 | 2,00 | 2,25 |
| 8 | Мюреля, деревня | 3 | 3 | 4 | 0,37 | 0,50 |
| 9 | Перекюля, деревня | 29 | 29 | 32 | 3,62 | 4,00 |
| 10 | Пикколово, деревня | 135 | 3 292 | 149 | 987,60 | 29,80 |
| 11 | Рассколово, деревня | 64 | 64 | 71 | 8,00 | 8,87 |
| 12 | Ретселя, деревня | 193 | 403 | 423 | 80,60 | 84,60 |
| 13 | Саксолово, деревня | 10 | 10 | 11 | 1,25 | 1,37 |
| 14 | Планируемый населённый пункт с условным наименованием «Офицерское село» | 0 | 0 | 3 931 | 0,00 | 1179,30 |
|  | Итого | 6 690 | 9 371 | 10 668 | 2 716,40 | 3 082,65 |

### 2.2.4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Виллозского сельского поселения

Таблица 18. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопроводной сети на территории в зонах планируемой жилой застройки в деревне Пикколово1 | протяженность сети | км | 4,3 | Первая очередь срок |
| Строительство водопроводной сети на территории в зонах планируемой жилой застройки в населенном пункте с условным наименованием «Офицерское Село» 1, 2 | протяженность сети | км | 3,3 | Расчетный срок |
| Реконструкция водопроводной сети д. Малое Карлино с доведением общей пропускной способности до 848,40 куб. м/сут. | протяженность сети | км | 5,3 | Первая очередь |
| Реконструкция водопроводной сети д. Виллози с доведением общей пропускной способности до 897,30 куб. м/сут. | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство квартальных водопроводов в населённых пунктах: Виллози, Мюреля, Саксолово, Карвала3 | протяжённость сети | км | -4 | Расчётный срок |
| 1 - на первую очередь, территория, занятая жилой застройкой, расположенной в границах территории с условным наименованием «Офицерское село» планируется к включению в границы деревни Пикколово. 2 - финансирование строительно-монтажных работ за счет привлеченных внебюджетных средств, при наличии денежных ассигнований – за счет средств бюджетов различных уровней. 3 – мероприятия предусмотрены утверждённой схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год». После ввода в эксплуатацию централизованных систем водоснабжения во всех населённых пунктах будет осуществлена консервация подземных источников водоснабжения. 4 – параметры строительства (протяжённость) определяется на последующих стадиях проектирования. |

Находящиеся в дер. Малое Карлино, дер. Ретселя и дер. Рассколово подземные источники водоснабжения планируется в перспективе перевести в резерв и законсервировать, после того как в данные населенные пункты будут запитаны от Большого Невского водопровода. В случае принятия такого решения в генеральный план в установленном порядке будут внесены изменения. Консервацию резервных скважин проводят обязательно учитывая возможность ее повторного ввода в эксплуатацию или проведения в ней ремонтных и иных работ согласно РД 08-492-02 «Инструкция о порядке  ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов».

При этом реконструкция объектов водоснабжения не требуется, а требуется только капитальный или текущий ремонт, что не подлежит отражению в мероприятиях по размещению объектов местного значения, за исключением территории д. Малое Карлино и д. Виллози, где требуется реконструкция всех сетей водоснабжения с доведением их до проектной мощности в 848,40 куб. м/сут. и 897,30 куб. м/сут. соответственно.

В рамках внесения изменений в генеральный план применительно к части территории не предусматривается нового строительства в населённых пунктах: Саксолово, Карвала, Мюреля, Перекюля, Мурилово, Пикколово (в старых границах), Вариксолово, Кавелахта. Предлагается корректировка Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год, в рамках которой предусмотреть централизованное водоотведение для всех населённых пунктов сельского поселения.

Таблица 19. Мероприятия по организации водоснабжения, не связанные с размещением объектов местного значения

| Мероприятия по территориальному планированию | Отчётный документ | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по оценке запасов подземных вод для целей водоснабжения населённых пунктов | Отчёт по результатам оценки запасов подземных вод | Первая очередь |
| Разработка и утверждение в установленном порядке зон санитарной охраны всех подземных источников водоснабжения на территории поселения в установленном порядке* и обустройство этих зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области | Первая очередь |
| * Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 30.05.2013 N 12 (ред. от 02.09.2014) «Об утверждении административного регламента по предоставлению комитетом по природным ресурсам Ленинградской области государственной услуги по рассмотрению и утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях» |

## 2.3. Организация водоотведения

Размещение планируемых объектов водоотведения отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты водоснабжения и водоотведения»

Проектирование системы водоотведения произведено с учетом того, что объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, необходимо обеспечивать централизованными системами канализации, при этом для застройки индивидуальными жилыми домами допускается организация автономного водоотведения.

### 2.3.1. Развитие системы водоотведения

Проблемы системы водоотведения:

- несоответствие мощности КОС для д.Малое Карлино.

- высокий износ канализационных сетей.

- значительная часть населённых пунктов не канализована.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода бытовых сточных вод от существующей жилой застройки. В малых населённых пунктах предлагается переход на коллективные и индивидуальные септики с последующим развитием централизованных систем водоотведения.

### 2.3.2. Расчет потребности в водоотведении

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица 20. Расчёт объёмов водоотведения с территорий населённых пунктов

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в водоотведении, м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2025 г. | 2035 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Аропаккузи, деревня | 30 | 30 | 33 | 3,75 | 4,12 |
| 2 | Вариксолово, деревня | 69 | 69 | 76 | 8,62 | 9,50 |
| 3 | Виллози, деревня | 2 719 | 2 719 | 2 991 | 815,70 | 897,30 |
| 4 | Кавелахта, деревня | 76 | 76 | 84 | 9,50 | 10,50 |
| 5 | Карвала, деревня | 15 | 15 | 17 | 1,87 | 2,12 |
| 6 | Малое Карлино, деревня | 1 831 | 2 645 | 2 828 | 793,50 | 848,40 |
| 7 | Мурилово, деревня | 16 | 16 | 18 | 2,00 | 2,25 |
| 8 | Мюреля, деревня | 3 | 3 | 4 | 0,37 | 0,50 |
| 9 | Перекюля, деревня | 29 | 29 | 32 | 3,62 | 4,00 |
| 10 | Пикколово, деревня | 135 | 3 292 | 149 | 987,60 | 29,80 |
| 11 | Рассколово, деревня | 64 | 64 | 71 | 8,00 | 8,87 |
| 12 | Ретселя, деревня | 193 | 403 | 423 | 80,60 | 84,60 |
| 13 | Саксолово, деревня | 10 | 10 | 11 | 1,25 | 1,37 |
| 14 | Планируемый населённый пункт с условным наименованием «Офицерское село» | 0 | 0 | 3 931 | 0,00 | 1179,30 |
|  | Итого | 6 690 | 9 371 | 10 668 | 2 716,40 | 3 082,65 |

### 2.3.3. Мероприятия по развитию системы водоотведения Виллозского сельского поселения

Таблица 21. Мероприятия по развитию системы водоотведения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализационной сети в зонах планируемой жилой застройки в деревне Пикколово** | протяженность сети | км | 4,3 | Первая очередь срок |
| Строительство канализационной сети в зонах планируемой жилой застройки в населенном пункте с условным наименованием «Офицерское Село» * ** | протяженность сети | км | 3,3 | Расчетный срок |
| Реконструкция канализационной сети д. Малое Карлино с доведением общей пропускной способности до 848,40 куб. м/сут. | протяженность сети | км | 5,3 | Первая очередь |
| Реконструкция канализационной сети д.Виллози с доведением общей пропускной способности до 897,30 куб. м/сут | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство канализационных сетей в новых районах д.Ретселя | протяжённость сети | км | -4 | Расчётный срок |
| 1 - на первую очередь, территория, занятая жилой застройкой, расположенной в границах территории с условным наименованием «Офицерское село» планируется к включению в границы деревни Пикколово. 2 - финансирование строительно-монтажных работ за счет привлеченных внебюджетных средств, при наличии денежных ассигнований – за счет средств бюджетов различных уровней. 3 – мероприятия предусмотрены утверждённой схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год. При осуществлении строительства централизованных систем водоотведение предусматривается строительство очистных сооружений, размещение которых находится за пределами границ территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта внесения изменений. 4 – определяется на последующих стадиях проектирования. |

Водоотведение с территории с условным наименованием «Офицерское Село» будет осуществляться в соответствии с полученными техническими условиями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Водоотведение с территории остальных населенных пунктов будет осуществляться по сложившейся в настоящее время схеме водоотведения. При этом реконструкция объектов водоотведения не требуется, а требуется только капитальный или текущий ремонт, что не подлежит отражению в мероприятиях по размещению объектов местного значения, за исключением территории д. Малое Карлино и д. Виллози, где требуется реконструкция всех сетей водоотведения с доведением их до проектной мощности в 848,40 куб. м/сут. и 897,30 куб. м/сут. соответственно.

В рамках внесения изменений в генеральный план применительно к части территории не предусматривается нового строительства в населённых пунктах: Саксолово, Карвала, Мюреля, Перекюля, Мурилово, Пикколово (в старых границах), Вариксолово, Кавелахта. Предлагается корректировка Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год, в рамках которой предусмотреть централизованное водоотведение для всех населённых пунктов сельского поселения.

## 2.4. Организация газоснабжения населения

Газоснабжение потребителей в границах Виллозского сельского поселения на первую очередь планируется организовать централизованно. В настоящее время практически завершены работы по строительству распределительных сетей к населённым пунктам. Таким образом на первую очередь прогнозируется газификация практически всего жилого фонда в границах населённых пунктов, а также частичная газификация дачных посёлков при соответствующем согласовании.

### 2.4.1. Расчет потребности в газоснабжении

Таблица 22. Ориентировочный расчет потребности в газоснабжении (расчет исходя из потребления 290 куб. м/год/чел.)

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Годовой расход природного газа тыс. м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2025 г. | 2035 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | Аропаккузи, деревня | 30 | 30 | 33 | 8,70 | 9,57 |
| 2 | Вариксолово, деревня | 69 | 69 | 76 | 20,01 | 22,04 |
| 3 | Виллози, деревня | 2 719 | 2 719 | 2 991 | 788,51 | 867,39 |
| 4 | Кавелахта, деревня | 76 | 76 | 84 | 22,04 | 24,36 |
| 5 | Карвала, деревня | 15 | 15 | 17 | 4,35 | 4,93 |
| 6 | Малое Карлино, деревня | 1 831 | 2 645 | 2 828 | 767,05 | 820,12 |
| 7 | Мурилово, деревня | 16 | 16 | 18 | 4,64 | 5,22 |
| 8 | Мюреля, деревня | 3 | 3 | 4 | 0,87 | 1,16 |
| 9 | Перекюля, деревня | 29 | 29 | 32 | 8,41 | 9,28 |
| 10 | Пикколово, деревня | 135 | 3 292 | 149 | 954,68 | 43,21 |
| 11 | Рассколово, деревня | 64 | 64 | 71 | 18,56 | 20,59 |
| 12 | Ретселя, деревня | 193 | 403 | 423 | 116,87 | 122,67 |
| 13 | Саксолово, деревня | 10 | 10 | 11 | 2,90 | 3,19 |
| 14 | Планируемый населённый пункт с условным наименованием «Офицерское село» | 0 | 0 | 3 931 | 0,00 | 1 139,99 |
|  | Итого* | 6 690 | 9 371 | 10 668 | 2 717,59 | 3 093,72 |
| *Расчёт потребности в газоснабжении должен быть уточнён на последующих стадиях проектирования с учётом развития рекреационной зоны «Туутари-Парк». При этом существующая мощность системы газоснабжения имеет значительный запас для такого развития. |

### 2.4.2. Мероприятия по развитию системы газоснабжения Виллозского сельского поселения

Таблица 23. Мероприятия по развитию системы газоснабжения низкого давления

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительных газопроводов в д.Аропаккузи, Саксолово, Рассколово | протяженность сети | м | 6667,6 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в зонах планируемой жилой застройки в деревне Пикколово (1,2) | протяженность сети | км | 3,8 | Первая очередь срок |
| Строительство распределительного в зонах планируемой жилой застройки в населенном пункте с условным наименованием «Офицерское Село»(2) | протяженность сети | км | 2,6 | Расчетный срок |
| 1 - на первую очередь, территория, занятая жилой застройкой, расположенной в границах территории с условным наименованием «Офицерское село» планируется к включению в границы деревни Пикколово. 2 - финансирование строительно-монтажных работ за счет привлеченных внебюджетных средств, при наличии денежных ассигнований – за счет средств бюджетов различных уровней. |

Таблица 24. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы газоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство межпоселковых газопроводов с газификацией населенных пунктов Рассколово, Саксолово, Аропаккузи | протяженность сети | км | 3,8 | Первая очередь срок |

Газоснабжение территории с условным наименованием «Офицерское Село» будет осуществляться в соответствии с полученными техническими условиями от ОАО «Газпромгазораспределение Ленинградская область».

Газоснабжения остальных населенных пунктов будет осуществляться по существующей схеме газоснабжения с учетом перспектив ее развития утвержденных Ленинградской областью.

## 2.5. Организация теплоснабжения населения

### 2.5.1. Расчёт тепловых нагрузок

В соответствии с материалами Схемы теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2028 года увеличение тепловых нагрузок по существующему централизованному источнику не планируется. В д. Малое Карлино в связи со строительством жилого дома на 414 человек ожидается увеличение тепловой нагрузки на 1,6 Гкал/час. На первую очередь суммарная нагрузка по централизованным источникам теплоснабжения должна составить 14,6 Гкал/час.

Для покрытия возникающих тепловых нагрузок в границах территории с условным наименованием «Офицерское село» застройщиком принято решение о строительстве локальных источников теплоснабжения за счёт собственных средств застройщика, что зафиксировано в соглашении, заключенном между ООО «Стройлес» и местной администрацией Виллозского сельского поселения.

### 2.5.2 Мероприятия в области развития теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Виллозского сельского поселения приводятся в соответствии с материалами Схемы теплоснабжения муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2028 года в основном связаны с заменой изношенного оборудования на объектах теплоснабжения и заменой тепловых сетей.

Таблица 25. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной в д. Малое Карлино (на месте бывшей бойлерной) | мощностью 20 МВт | ед. | 1 | Расчетный срок |
| Реконструкция котельной в д. Виллози | мощностью 10 МВт | ед. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство блочной модульной котельной в деревне Пикколово * | БМК мощностью 20 МВт | ед. | 1 | Первая очередь |
| * - на первую очередь, территория, занятая жилой застройкой, расположенной в границах территории с условным наименованием «Офицерское село» планируется к включению в границы деревни Пикколово. Финансирование строительно-монтажных работ за счет привлеченных внебюджетных средств, при наличии денежных ассигнований – за счет средств бюджетов различных уровней. |

## 2.6. Организация санитарной очистки территории

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В настоящее время для территории Виллозского сельского поселения разработана и утверждена «Генеральная схема санитарной очистки территории МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» от 2011 года. В связи с намеченным территориальным развитием поселения необходимо разработать новую схему с учётом намеченных мероприятий по территориальному планированию, а также в связи с закрытием объекта размещения отходов в границах Виллозского сельского поселения.

Таблица 26. Мероприятия по развитию системы санитарной очистки территории, не связанные с размещением объектов местного значения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Отчётный документ | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение в установленном порядке Генеральной схемы санитарной очистки территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» | Генеральная схема санитарной очистки территории МО Виллозского сельского поселения МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Первая очередь |

В рамках разработки новой Генеральной схемы санитарной очистки территории должны быть определены места размещения площадок сбора и временного хранения отходов для последующего вывоза на объекты размещения отходов.

# Footnotes

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2014 гг.».

Договор №16-841986-0-ВС на отпуск питьевой воды от 17.04.2013 г. между ООО «Стройлес» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Договор №16-845704-0-ВО на приём сточных вод и загрязняющих веществ от 23.05.2013 г. между ООО «Стройлес» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (договор на присоединение к городской системе водоотведения (канализации).

Письмо ОАО «Газпром» Генеральному директору ООО «Стройлес» Е.И.Бударину 04.09.20212 №06/1440-3468 (http://petermill.ru/ - дата обращения 3.03.2014 г.).

Технические условия на газоснабжение оборудования застройки ООО «Стройлес» (письмо «Петербурггаз» от 22.03.2012 №03-04/11-951).

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение до 2035 года.